## Slide 1: Fordítóprogramok 1
PTI szak
2020/21-es tanév II. félév
.

## Slide 2: Programozási nyelvek (Programnyelvek)
Magasszintű nyelvek
számítógép függetlenek
hardware funkciókat nem biztosítják
fordítóprogram szükséges, amely
adott operációs rendszer alatt fut és
adott operációs rendszer alá fordít
Vannak: felhasználó orientált nyelvek
(általános probléma könnyen megfogalmazható)
probléma orientált nyelvek
(speciális terület pl folyamatirányítás)
Alacsonyszintű nyelvek
Gépi kód
(utasításai bináris numerikus értékek (kódok),
operandusok, memóriacímek szintén binárisak)
Assembly
(A gépi kód szimbolikus megfelelője)
A Makro-assembly közelít a magasszintű struktúrákhoz

## Slide 3
Programozási nyelvek: véges (nemcsak aritmetikai) számítások formális leírásának
humán-orientált eszközei
Assembly nyelvek: a magas szintű programozási nyelvek és a gépi szintű nyelvek köztes nyelvei.
Gépi kód helyett mnemonic-okat és előre megírt programrészeket használ.
Gépi nyelvek: a számítógép nyelve, mellyel a feladatot végre tudja hajtani
Fordítás: általában egy humán-orientált forrásnyelven kifejezett algoritmus fordítása
hardver-orientált célnyelvre. (Nem mindig: re-esszemblálás – gépi nyelvről assembly szintű
nyelvre visszafordítás, többnyire szoftverlopás céljából)
Nyelvi szintek: magas szintű assembly gépi
nyelv nyelv nyelv
Tegye az 5-ös regiszter tartalmát a 3-as regiszterbe:
0001 1000 0011 0101 vagy hexadecimálisan : 1835 (IBM370 gépi kód)
LR 3, 5 (IBM assembly nyelven)

## Slide 4
Egy sornyi assembly kód normálisan egyetlen gépi nyelvi utasításnak felel meg. Magas szintű
programozási nyelv esetén ez nem igaz:
x:= y+z; (Algol 60)
L 3, Y tedd az Y tartalmát a 3-as regiszterbe
A 3,Z add hozzá Z-t a 3-as regiszter tartalmához
ST 3, X tárold a 3-as regiszter tartalmát X-ben
Egy tipikus magas szintű nyelven (Pascal, C) írt utasítás megfelel körülbelül 10 assembly
utasításnak.
A programozási nyelvek komponensei:
adattípusok, objektumok és értékek a rajtuk definiált operációkkal
szabályok, melyek rögzítik a specifikált operációk közötti sorrendi összefüggéseket
szabályok, melyek rögzítik a program statikus szerkezetét
forrásnyelv: amit a fordító inputként elfogad (általában magas szintű)
tárgynyelv : amire fordít a fordító (általában alacsony szintű, néha gépi nyelv)
forráskód: amit le kell fordítani
tárgykód: a fordítás eredménye

## Slide 5
modulkönyvtár felhasználói tárgymodulok
könyvtára
forráskód fordítóprogram tárgykód szerkesztő-betöltő végrehajtható kód
A fordítóprogram környezete

## Slide 6: A fordítóprogram működési sémaja
 |  |  |  |  |  | Adatok |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Forrásnyelvű program |  | Compiler |  | Tárgynyelvű program |  | Tárgyprogram végrehajtása |  | Eredmények
 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Fordítási idő |  |  |  | Futási idő |  | 
A fordítási és a futási idő jól elkülönül
Matematikailag: Q=T(P)
ahol P - forrásnyelvű program
Q - tárgynyelvű program
T - fordítás (Transzláció, transzformáció)
Ha többmenetes a fordító, akkor: Pn-1=Tn(Pn), Pn-2=Tn-1(Pn-1), … , P1=T2(P2), Q=Tn(P1)
ahol Pi - közbülső programforma

## Slide 7: Az interpreter működési sémája
 |  | Adatok |  | 
 |  |  |  | 
Forrásnyelvű program |  | Interpreter |  | Eredmények
 |  |  |  | 
 |  | Fordítási és futási idő |  | 
A fordítási és a futási idő nem válik szét
A hardware által vezérelt („bedrótozott”) interpreter neve formulavezérelt számítógép
interpreter: a program előzetes fordítás nélkül hajtódik végre (az aktuális utasítást tárgykód
szerkesztése nélkül értelmezi, s utána rögtön végrehajtja). Pld ciklus utasítás esetén lassúbb
futást eredményezhet:
110 for I=1 to 100
120 X(I)=Y(I)+X(I) 100 –szor: értelmezi (majd végrehajtja)
130 next I

## Slide 8
Interpreter és compiler
(„tiszta”) interpreter: A program előzetes fordítás nélkül hajtódik végre. Minden forrásnyelvi
utasítás karakter formáját minden végrehajtás előtt analizálja (valahányszor az végrehajtódik).
„okosabb” változatok: csak egyszer analizál minden előforduló forrásnyelvi utasítást, s a már
végrehajtott utasításokból fokozatosan felépíti a tárgykódot.
Az interpreter (vagy értelmező) olyan program (ritkábban beépített hardver), ami képes arra,
hogy az általa felismert nyelven megfogalmazott utasításokat bemenő adatként kezelje, és a
futtató gép saját utasításkészletének megfelelő utasítások sorozatává alakítsa át, majd ezeket az
utasítássorozatokat azonnal futtassa is.
Míg egy fordítóprogram a forrásprogramokat utasításonként a futtató gép által végrehajtható
(gépi kódú) utasítások sorozatává alakítja át – fordítja – azaz a forrásprogramból a futtatásra kész
forma teljes egészében előáll, addig az értelmező a forrásprogramot utasításról utasításra
haladva anélkül is végrehajthatja – azonnal – hogy a teljes forrásprogramot beolvasná, s a
„klasszikus” típusa az értelmezés során tárgyprogramot nem készít.

## Slide 9: A fordítóprogram szerkezete
A forrásprogram általában egy file-ban van.
Compiler(forrásnyelvű program)(tárgyprogram, lista)
A fordítás lépései:
Source-handler(forrásnyelvű program, hibák)(karaktersorozat, lista) Input-handler(forrásnyelvű program)(karaktrersorozat) Output-handler(forrásnyelvű program, hibák)(lista)
Compiler(karaktersorozat)(tárgykód, hibák)
Kód-handler(tárgykód)(tárgyprogram)
Forrás program |  |  |  | 
 |  |  |  | 
Source-handler |   | Compiler |  | Kód-handler
 |  |  |  | 
Lista |  |  |  | Tárgyprogram

## Slide 10
A fordítóprogramok felépítése
A fordítóprogramokat különböző fázisokra szokás bontani. Ezek a fázisok általában
szekvenciálisan követik egymást, és egy fázis kimenete bemenete lesz az őt követőnek.
Bevett gyakorlat, hogy minden fázist különálló modulként implementálnak. Az is
megszokott, hogy bizonyos modulokat több fordítóprogram közösen használ. A fázis és
a menet különböző fogalmakat jelölnek, ahogy ez majd a későbbiekben ki is fog derülni.
Egy menet több fázisból állhat, illetve egy fázis több menetből állhat.
A fordítóprogram fázisai
A fordítóprogramok egyik lehetséges fázisokra bontása az alábbi
Analízis A forrásprogram (és a közbenső programformák) elemzése különböző
szempontok szerint. Az egyes alfázisai mindig ”‘erősebb”’ kimenetet szolgáltatnak, mint a
bemenetük volt, azaz például a szintaktikai elemző feltételezheti, hogy a forrásprogram
lexikálisan helyes. Az analízist általában a frontend-ben valósítják meg.

## Slide 11
1.1 Strukturális elemzés A forráskód struktúráját elemzi.
1.1.1 Lexikális elemzés Ez a fázis a forráskódot (vagy a forráskód valamilyen source
handlerrel átalakított változatát) elemzi. Próbálja megtalálni benne azokat az összetartozó
karaktersorozatokat, amelyek a nyelv egy szimbólumát alkotják (pl. változók, konstansok,
kulcsszavak stb.). Ehhez reguláris kifejezéseket használ. A fehérkarakterek és a kommentek
általában ignorálva lesznek, mivel ezeknek nincs jelentőségük a programfordítással
kapcsolatban. A lexikális elemző minden szimbólumhoz egy előre megadott kódot rendel,
valamint egy szimbólumtáblában kiegészítő információt tárol róluk. A lexikális elemző
kimenete az így előállt tokensorozat (a kódok sorozata), a szimbólumtábla és egy hibalista,
ami az elemzés során bekövetkezett hibákat tartalmazza.
1.1.2 Szintaktikai elemzés Ez a fázis a lexikális elemző kimeneteként előállt tokensorozaton
dolgozik, és egy fastruktúrába szervezi (ha tudja). Ez a szintaxisfa. A szintaxis környezetfüggetlen
nyelvtannal írható le, az elemző ez alapján dolgozik. A szintaktikai elemzés kimenete a szintaxisfa és egy hibalista, ami az elemzés során előállt hibákat tartalmazza.
1.2 Szemantikus elemzés Ebben a fázisban a forráskód statikus szemantikájának elemzése
történik. A statikus szemantika a nyelv azon része, ami már nemírható le környezetfüggetlen
grammatikával. Tipikusan ide tartozik a típusellenőrzés.
2. Szintézis Ebben a fázisban történik a kód előállítása. általában a backend-ben
valósítják meg, kivéve a közbensőkód generálását.

## Slide 12
2.1 Közbensőkód generálás Ebben a fázisban történik a tárgyprogram előállítása.
2.1.1 Tárgyleképezés Minden objektum méretének és (relatív) címének meghatározása
(memory mapping), ugrás értékének kiszámítása (a címke címe ahova ugrik), regiszter
allokálás, algebrai azonosságok (x+y=y+x, -(-x)=x, stb).
2.1.2 Kódszelektálás Amennyiben a fordítóprogramot több platform esetén is használjuk
(például 32 bites vagy 64 bites architektúra, vagy például különféle processzor típusok
esetén), a változatnak megfelelő kód kiválasztása. Egy adott számítógéptípus különféle
konfogurációiban vagy egy számítógép másik gépen történő szimulálásakor merül fel.
- regiszterek végső kijelölése
- mely utasításokat kell aktuálisan implementálni
2.1.3 Gépfüggetlen optimalizálás Olyan optimalizációkat hajt végre, amik függeltenek a
paltformtól. Ilyen például a kódkiemelés
2.2 összeszerelés A program összeállítása, a különbözőtárgymodulok beszerkesztése.
2.2.1 Belsőcím felbontás. Címke értékének meghatározása, hossz függő utasítások,
speciális problémák
2.2.2 Külső cím felbontás. Kereszthivatkozás, könyvtári keresés.
2.2.3 Utasítás bekódolás. Célkód, a bekódolási eljárás.
2.2.4 Gépfüggő optimalizálás. Olyan optimalizációk, amelyek egy bizonyos processzor
sajátságait használják ki.

## Slide 13: Az analízis feladata
A compiler analizálja a kapott karaktersorozatot és szintetizálva építi fel a tárgykódot.
Lexikális elemzés: az input karaktersorozatban a szimbolikus egységek meghatározása (konstansok, változók, kulcsszavak, operátorok felismerése, szóközök, kommentárok kiszűrése). A szimbólumok általában kódoltak (típuskód, cím a szimbólumtáblába) Lexikális elemző(karaktersorozat)(szimbólumsorozat, lexikális hibák)
Szintaktikus elemző(szimbólumsorozat)(szintaktikusan elemzett program, szintaktikus hibák) A programstruktúra felismerése Szintaxisfa kialakítása Lengyel formák
Szemantikus elemző(szintaktikusan elemzett program)(analizált program, szemantikai hibák) Szemantikai tulajdonságok vizsgálata (pl A+B esetén deklarált-e A és B, azonosak-e a típusok, van-e értékük)

## Slide 14: A szintézis
Kódgenerátor(Analizált program)(tárgykód) Szintaxisfából, lengyel formából kód generálása Gépfüggő, operációs rendszerfüggő assembly vagy gépi kód kimenet
Kódoptimalizáló(tárgykód)(tárgykód) Azonos programrészek kiemelése alprogramba Hurkok ciklusváltozótól független részeinek hurkon kívüli elhelyezése Optimális regiszterhasználat

## Slide 15
Menetek
Menet: a forrásprogram valamely reprezentációjának (melyet egy fájlt tartalmaz) elejétől a
végéig történő feldolgozása és egy másik reprezentáció elkészítése (újabb fájlban). Több fázs i
alkothat egy menetet, s több menet alkothat egy fázist.
Minden fordítóprogram hasonlít abban, hogy végrehajtja a fent leírt fázisokat, ráadásul
ugyanebben a sorrendben. Amiben különböznek, az az, hogy egyszerre hajtják-e végre őket,
vagy több menetben Az előbbi esetben egymenetes, az utóbbiban többmenetes
fordítóprogramról beszélünk.
Egymenetes fordítás
Az egymenetes fordítás esetén minden fázis végrehajtódik, és csak utána van a
fordítórogramnak outputja. Minden fázis egyszerre fut le, megszakítás nélkül.
Az egymenetes fordítás hátránya, hogy mindennek előre deﬁniáltnak kell lennie, azaz
programozási nyelvi korlátok szükségesek (mindennek deklaráltnak kell lennie a használat
előtt. (pld Pascal)
További hátránya, hogy nincs lehetőség optimalizációra.

## Slide 16
Előnye, hogy kisebb a helyigénye a többmenetes fordításénál, mivel nincs szükség
közbenső formák tárolására. Ide szokták sorolni azt is, hogy gyorsabb, mint a
többmenetes, de vannak, akik ezzel nem értenek egyet.
forrásnyelvű tárgynyelvű
program program
2. Többmenetes fordítás
Többmenetes fordításról beszélünk, ha a fázisok több különböző menetben futnak
le. Ilyenkor szükség van közbenső programformák tárolására. Ezek az egyes menetek
outputjai, és más menetek inputjai. Fontos megjegyezni, hogy nem csak az fordulhat elő,
hogy egy menetben több fázis fut le, hanem az is, hogy egy fázis több menetre van osztva.
Akárhogy is, a fázisoknak olyan sorrendben kell egymást követniük, ahogy fent
szerepelnek. Néhány esetben az egyetlen lehetőség a többmenetes fordítás, mert a nyelv
annyira komplex, hogy ezt megköveteli (ilyen nyelv az ALGOL). Többmenetes fordítást
kell alkalmazni akkor is, ha a memória korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, mivel
ez a módszer kevesebb memóriát követel, mint az egymenetes. A többmenetes fordítás
esetén lehetőség van optimalizálásra, viszont hosszabb ideig tart, és nagyobb a
helyigénye.
Lexikális elemzés
Szintaktikai és szemantikai elemzés
kódgenerálás

## Slide 17
Első menet
Lexikális elemzés
Szintaktikai és szemantikai elemzés
Forrásnyelvű program
Közbülső program
Kódszelektálás és kódgenerálás
Második menet
Tárgynyelvű program
Kétmenetes fordítás (a legjellemzőbb többmenetes fordítás)

## Slide 18
Postdefinit címkék kezelése egymenetes fordítás esetén. Mivel a program elején minden címke
deklarálva van, a fordítóprogram el tudja készíteni a következő szerkezetű címke táblázatot:
címke neve, címke rövidített neve, jmp (feltétlen ugrás kódja) 00000000
Ha (az egy menetes) fordítás során egy olyan utasításhoz érünk, ami egy címkére hivatkozik,
kikeressük a címke táblázatban a hozzá tartozó jmp 00000000 táblaelem címét, s a címke helyett
ezen táblaelem címét írjuk be. Ha az (egy menetes) fordítás során egy címkéhez érünk,
kikeressük a címke táblázatból a neki megfelelő jmp (feltétlen ugrás kódja) 00000000
táblaelemet, s a 00000000 helyébe beírjuk a címke címét. Ily módon tehát a lefordított
programban egy címkére történő (feltételes vagy feltétlen) ugrás úgy történik, hogy először a
neki megfelelő címke táblázatbeli “ jmp címkecím” utasítás címére ugrunk, majd onnan
“ jmp címkecím” feltételn ugrás végrehajtásával a kérdéses címke címére ugrunk.
(Az egymenetes fordítás “ára”tehát felesleges ugró utasítások beépítése lesz.)
Front-end és back-end
Front-end fázisai (a fordítóporgram gépfüggetlen része): lexikális elemző, szintaktikus elemző,
szemantikus elemző, közbülső kód előállítása (esetleg bizonyos gépfüggetlen optimalizálással)
Back-end fázisai (a fordítóprogram gépfüggő része): géptől függő optimalizálás

## Slide 19
A fordítóprogram táblázatai: felépítése és használata a táblázatkezelő feladata (a táblázatkezelő
vagy része a lexikális elemzőnek, van attól elkülönülve önálló egységként működik).
A forrásprogram adatai : azonosító nevek, konstansok, címkék
azonosító nevek : egyszerű változók, struktúrált változók és tömbök, függvény és eljárásnevek
azonosító nevek táblázata: név, tulajdonság, cím
név:
- teljes név
rövidített név (a közbülső programformák rövidített neveket használnak, így könnyebben
kezelhető a forrásprogram)
tulajdonság:
- típus (egész, valós, logikai, karakter, felsorolás, halmaz, stb.)
- szerkezet (egyszerű változó, tömörített változó, karakterlánc, tömb, struktúrált változó, rekord,
mutató)
egyéb (standard függvénynév-e, függvényeljárás-e, formális paraméter –e, a nevet a
programozó expliciten deklarálta-e, utasításfüggvény neve-e, entry név-e, külső név-e, más
névvel azonosított név-e, az azonosító szerepel-e közös adatmezőben, dimenziószám
(skalárnál nulla), dinamikus indexhatárú tömb-e)
cím: a névhez tartozó (bázisrelatív) cím értéke

## Slide 20
konstansok táblázata:
konstans forrásprogrambeli alakja
típus (meghatározza azt is, hogy hány bájt kell az ábrázoláshoz)
konstans átkonvertált értéke
(bázisrelatív) cím
címkék táblázata
címke neve
típus (predefinit, postdefinit)
(bázisrelatív) cím
Postdefinit címke esetén: a címek, ahova be kell írni a címke címét

## Slide 21
Token: szintaktikai és szemantikai szempontból azonosan kezelt fogalom, amit a nyelvtanban egy
szimbólum jelöl.
Egy tokenhez tartozó mintázat (minta): olyan karaktersorozatok, amik egyazon tokent
eredményeznek.
Lexéma: egy minta konkrét előfordulása a szövegben
Például:
Token : operátor
Mintázat: +, -, *, /, ↑, XOR, stb
Lexéma: + egy konkrét előfordulása egy szövegben (Pld x2:= (x13+3335)*(y+z) szövegben
lexémák:
x2, := , (, x13, +, 3335, ), -, (, y, +, z, )
Ha egy tokenhez több minta is tartozik, akkor a tokenhez attribútumokat rendelünk.
Lexémák felismerése:
azonosító eleje: betű; azonosító vége: nem betű és nem számjegy (a következő lexéma
első karaktere)
konstans eleje: számjegy; konstans vége: nem számjegy (a következő lexéma első karaktere)
{} kommentár eleje : { , {} kommentár vége: }
(**) kommentár eleje: (* , (**) kommentár vége : * )
értékadás eleje: : , értékadás vége: =
<= eleje: <, <= vége: =
<> eleje: <, <> vége: >
>= eleje: > , >= vége: =
Tokenizálás: a folyamat, melynek során egy karakterfüzért tokenekre osztanak, a lexikális analízis
céljából

## Slide 22
Példa
DÖMÖL -1 (Dömösi Language) szintaxis
lexémái /tokenei
<azonosító> : : = <betű> | <azonosító><betű>|<azonosító><számjegy>
<konstans> ::= <számjegy>| <konstans><számjegy>
<kommentár-1>::= {<szöveg-1>}
< kommentár-2 >::= (*<szöveg-3>*)
< := > ::= :=
< <= > ::= <=
< <> > ::= <>
< >= > ::= >=
Nem lexémák/tokenek:
<program>::= $ | <utasítás sorozat>$
<utasítás sorozat>::=<lexéma>|<utasítássorozat> <lexéma>
<betű>::= a|…|z|A|…|Z
<számjegy>::= 0|…|9
<szöveg-1 elem>::=<betű>|{|(|*|)| : | =|<|>|szóköz
<szöveg-1>::=<szöveg-1 elem>|<szöveg-1><szöveg-1 elem> (kapcsos végzárójel nem)
<szöveg-2 elem>::=<szöveg-1 elem>| }
<szöveg-2>::= <szöveg_2 elem> | <szöveg-2 ><szöveg-2 elem>
<szöveg-3>= <szöveg-2> \ [<szöveg-2>*) | <szöveg-2> *) <szöveg-2>]

## Slide 23
Lexikális elemzés
A lexikális elemzés feladata, hogy a forrásprogramban felismerje az összetartozó
szimbólumokat. Ezeket az összetartozószimbólumokat lexémáknak nevezzük. A
lexéma a forrásprogram legkisebb, jelentéssel bíró egysége. Lexémák a következők:
• kulcsszavak
• azonosítók
• operátorok
• elhatároló jelek
• zárójelek
• konstansok
Az elemző a forrásprogramban megkeresi a lexémákat, és minden lexémához egy
előre deﬁniált kódot rendel. A kimenete ezeknek a kódoknak a sorozata (tokensorozat).
Ez már nem értelmezhető emberek számára. A szimbólumokat reguláris
kifejezésekkel vagy determinisztikus véges automatákkal írhatjuk le. Ez a legfontosabb
oka annak, hogy a lexikális elemzőt különválasztjuk a szintaktikai elemzőtől (hiszen a
része is lehetne): ha nem választanánk külön, akkor a szimbólumokat is
környezetfüggetlen grammatikával kellene leírnunk, márpedig a reguláris kifejezések
kezelése sokkal egyszerűbb. A lexikális elemzők létrehozásához először a
szimbolikus egységeket leírjuk reguláris kifejezésekkel, majd megkonstruáljuk az
ekvivalens determinisztikus véges automatát.

## Slide 24
Ezután elkészítjük az automata implementációját. Az implementáció könnyen
megoldható feltételes elágaztató utasítással, aminek az egyes ágaiban a feltételek
az automata állapotait reprezentálják, de használhatunk keresőtáblázatot is. A véges
automata generálására és vázának implementálására léteznek automatikus
eszközök. A reguláris nyelvtanhoz vele ekvivalens nemdeterminisztikus véges
automatát konstruálhatunk Például Thompson algoritmusával. Mivel nekünk
determinisztikus automatára van szükségünk, ezért még egy átalakítást végre kell
hajtanunk (a lexikális elemzéshez megfelelne egy nemdeterminisztikus véges
állapotú automata is, viszont akkor egy bonyolultabb és kevésbé hatékony,
úgynevezett visszalépéses algoritmust kellene alkalmaznunk). Az automata
végállapotaihoz különböző szimbólum feldolgozólépéseket is rendelhetünk. Például
fehérkarakterek és kommentek eltüntetése.

## Slide 25
Lexikális elemzés – lexémák elkülönítése
kulcsszavak
azonosítók
operátorok
Véges automatával történik.
Példa
input: l,d,sp,{,},(,),∗,:,=,<,>,p.
állapotok:
1. kezdőállapot
2. azonosítóban
3. azonosító vége
4. számban (szám belsejében)
5. szám vége
6. {...} kommentár
7. {...} kommentár vége
8. nyitó zárójelet talált
9. (*...*) kommentár
10. *-ot talált (*...*) típusú kommentárban
11. (*...*) vége
12. :-t talált
13. token :=
14. <-t talált
15. token <=
16. token <>
17. >-t talált
18. >=-t talált
19. általános pontoíıtás (hibakezelés)
20. általános pontosítás (továbbfejlesztendő blokkok

## Slide 26
állapot/bemenő jel | betű | szám-jegy | { | } | ( | * | ) | : | = | < | > | szó- köz | egyéb $ | backup inputot (visszalépés) olvas
1 kezdőállapot | 2 | 4 | 6 | 19 | 8 | 19 | 19 | 12 | 19 | 14 | 17 | 1 | 19 21 | nem igen
2 azonosítóban | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 3 | - igen
3 azonosító vége | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | igen nem
4 számban | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 5 | - igen
5 szám vége | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | igen nem
6{} komm.-ban | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 19 | - igen
7{} komm. vég | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | nem nem
8 (-t talált | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 19 | - igen
9 (**) komm.ban | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 19 | - igen
10 * (**)-ban | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 19 | - igen
11(**)komm.vég | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | nem nem
12 : -t talált | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 19 | - igen
13 := token | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | nem nem
14 < -t talált | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 16 | 20 | 20 19 | - igen
15 <= token | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | nem nem
16 <> token | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | nem nem
17 >-t talált | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 19 | - igen
18 >= token | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | nem nem
19 hibakezelő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | nem nem
20 továbbfejl. 21 stop | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | igen nem
Az állapotátmenet-függvény táblázatos reprezentációja. Ha az i-edik sor b címkéjű eleme j, akkor
ezt úgy kell értelmezni, hogy ha az automata az i-edik állapotban van és b-t olvassa, akkor a j-edik
állapotba megy át.

## Slide 27
Baloldali levezetéssé alakítás
Definíció: Tetszőleges G = (VN , VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan esetén egy
(S= ) P0⇒ P1 ⇒ … ⇒Pi ⇒ Pi+1 ⇒ … ⇒ Pn (=P, P ∈ VT * ) valódi levezetést (valódi)
baloldali levezetésnek hívunk, ha minden i = 0,…, n-1 esetén
Pi = Qi A Ri , Qi ∈ VT *, A ∈ VN, Ri ∈ (VN ∪ VT )*, Pi+1 = QiXRi, X ∈ (VN ∪ VT )*,
és A → X ∈ H, azaz egy baloldali levezetésben mindig a legbaloldalibb
nemterminálisra alkalmazunk egy helyettesítési szabályt.
Definíció: Tetszőleges G = (VN , VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan esetén egy
(S= ) P0⇒ P1 ⇒ … ⇒Pi ⇒ Pi+1 ⇒ … ⇒ Pn (=P, P ∈ VT * ) valódi levezetést (valódi)
jobboldali levezetésnek hívunk, ha minden i = 0,…, n-1 esetén
Pi = Qi A Ri , Ri ∈ VT *, A ∈ VN, Qi ∈ (VN ∪ VT )*, Pi+1 = QiXRi, X ∈ (VN ∪ VT )*,
és A → X ∈ H, azaz egy jobboldali levezetésben mindig a legjobboldalibb
nemterminálisra alkalmazunk egy helyettesítési szabályt.

## Slide 28
Tétel: Bármely G = (VN , VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan és P ∈ L(G) esetén P generálható G –beli baloldali levezetéssel.
Bizonyítás: Legyen P ∈ L(G). Ekkor létezik egy G -beli
(S= ) P0⇒ P1 ⇒ … ⇒Pi ⇒ Pi+1 ⇒ … ⇒ Pn (=P ∈ VT *),
levezetés. Tegyük fel, hogy a levezetésünk nem bal oldali. Ekkor ∃ i < n, hogy
S ⇒* Pi ⇒ Pi+1 ⇒* P , Pi = Qi A Ri , A → X ∈ H, X ∈ (VN ∪ VT )*, Pi+1 = QiXRi,
Qi  VT *.
Ekkor Qi = TiBUi Ti ∈ VT * , B ∈ VN , Ui ∈ (VN ∪ VT )*. Legyen i a legkisebb ilyen index. A levezetésben később biztosan lesz egy olyan Pj ⇒ Pj+1 (j > i) lépés, amikor egy B → Y ∈ H szabályt alkalmazunk ezen B-re. Cseréljük meg a Pi ⇒ Pi+1 lépésben alkalmazott A → X ∈ H helyettesítési szabály és ezen
Pj ⇒ Pj+1 lépésben alkalmazott B → Y ∈ H szabály alkalmazási sorrendjét. Ezzel vagy egy baloldali levezetést kapunk, vagy egy olyan levezetést, melyben az eredeti levezetésben szereplő, fenti tulajdonságú i index legalább eggyel nő. Gondolatmenetünk véges sokszori alkalmazásával a P ∈ VT * egy baloldali levezetését kapjuk. Ezzel a tétel bizonyítást nyert.
Hasonló módon igazolható az alábbi tétel:
Tétel: Bármely G = (VN , VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan és P ∈ L(G) esetén
P generálható G –beli jobboldali levezetéssel.

## Slide 29
Lambdamentessé tétel mint az üres szó lemmánál.
Legyen G = (VN , VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan .
Határozzuk meg a nemterminálisokból álló U halmazt, melynek elemeiből λ levezethető! Ehhez egy halmaz sorozatot fogunk konstruálni, ahol Ui elemei azok a nemterminálisok lesznek, melyekből maximum i lépésben levezethető λ.
Definíció szerint U0 = Ø s így (U0)* = {λ}. Formálisan:
Ui+1 = Ui ∪ {A | A →αϵ H, αϵ (Ui)* }
Ha Ui = Ui+1, akkor az algoritmus véget ér, és U = Ui+1. Ha a mondatszimbólum eleme az U halmaznak, akkor felveszünk egy új S’ mondatszimbólumot, s az új szabályok közzé bekerülnek az S’ → λ és S’ → S szabályok, ellenkező esetben nem vesznek részt a nyelvtanban. Az összes lehetséges módon elhagyjuk a régi szabályok jobboldalaiból U elemeit, s bekerülnek ezek a szabályok is az új szabályok közzé mindazok kivételével, ahol jobboldalon λ található.

## Slide 30
Normális alakúra hozás
Definíció: Akkor mondjuk, hogy a G = (VN , VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan
normális alakú , ha a H-beli szabályokban terminális betű csak A → a ∈ H (A ∈ VN , a ∈ VT)
alakú szabályokban (azaz ezen szabályok jobboldalán) fordulnak elő.
Tétel: Minden környezetfüggetlen nyelvtanhoz létezik vele ekvivalens normális alakú
környezetfüggetlen nyelvtan.
Bizonyítás: Legyen G = (VN , VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan, s minden a ∈ VT
esetén vezessünk be egy Xa új nemterminálist (mely nem eleme VN ∪ VT -nek). Vezessük
be továbbá minden a ∈ VN ∪ VT -re az f(a) jelölést, ahol is f(a) = a, ha a ∈ VN , továbbá
f(a) = Xa , ha a ∈ VT . Végül, legyen f(λ) = λ, továbbá tetszőleges x1,…,xk ∈ VN ∪ VT esetén
f(x1…xk)= f(x1)…f(xk). Könnyen látható, hogy az alábbi G’ nyelvtan normális alakú és
ekvivalens G-vel: G’= (V’N , VT , S, H’) , ahol V’N = VN U {Xa | a ∈ VT }, továbbá
H’= {X → f(W) | X → W ∈ H, W VT } U {X → a ∈ H | a ∈ VT } ∪ {Xa → a | a ∈ VT }) .
Például: H = {D → d, P → DöMöSi} esetén új nemterminálisok: Xö , Xi , új szabályok:
H’={ P → D Xö M Xö S Xi , D → d, Xö → ö, Xi → i}
(a D → d szabály marad, új szabályok P → D Xö M Xö S Xi , Xö → ö, Xi → I, továbbá
a P → DöMöSi szabály elmarad).

## Slide 31
Balrekurzió kiküszöbölése
Definíció: Akkor mondjuk, hogy a G = (VN , VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan
balrekurzió mentes, ha tetszőleges A ∈ VN esetén A ⇒* BX , B ∈ VN , X ∈ (VN ∪ VT )*
Esetén A ≠ B.
Tétel: Minden környezetfüggetlen nyelvtanhoz létezik vele ekvivalens balrekurzió
mentes nyelvtan.
Bizonyítás: Legyen G = (VN , VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan, s legyen
VN={A1,…, An} rendezett halmaz, ahol A1<…< An a tekintett rendezésre nézve. (Ez a
feltevés nem jelent megszorítást, hisz egy teljesen tetszőleges sorrendet rögzítünk.)
Tegyük fel, hogy G normális alakú (ha nem akkor hozzuk normális alakúra), azaz
terminális szimbólum csak A → a alakú szabályban fordul elő, ahol természetesen
A nemterminális, a pedig terminális betű.

## Slide 32
Legyen k maximális természetes szám, melyre 1 ≤ i < k esetén minden Ai → AjX
alakra i < j. Ilyen k van, hisz ha egy Ai → AjX alakra sem teljesül i < j , akkor a k=1 választás megfelelő.
1.Először, ha létezik olyan Ak → AjX szabály, melyre k>j , akkor minden egyes
Aj → Yh alakú szabály esetén, ahol Yh = AmY’h és j < m (ha vannak ilyenek, akkor) vezessük be az új Ak → YhX alakú szabályokat és hagyjuk el a régi Ak → AjX szabályt. Ekkor az új szabályok Ak → AmY’h X alakúak, ahol k > j és j < m. Ha
valamely új Ak → AmY’h X szabályra k > m, akkor ismételjük meg ezt a gondolatmenetet (az Ak → AjX helyett) az Ak → AmY’h X -re. Véges lépésben olyan új Ak → AtY’’h alakú szabályokhoz jutunk, ahol k ≤ t.
Véges lépésben: minden H- beli Ak → AjX szabály esetén k ≤ j.
2. Ez után ha létezik H-beli Ak → AkX alakú szabály, akkor az összes
Ak → AkX1 , …, Ak → AkXr
Ak → Y1 , …, Ak → Ys (Yi = AuY’i , u >k )
szabály helyett vegyük az
Ak → YmZk , m=1,…,s valamint a
Zk → Xt és Zk → XtZk , t=1,…, r
szabályokat.

## Slide 33
Ezt az eljárást véges sokszor megismételve olyan nyelvtanhoz jutunk, mely
amellett, hogy ekvivalens az eredeti nyelvtannal, minden Ak → AjX alakú
szabályára k < j. Növeljük k értékét 1-el, mindaddig folytassuk a fenti eljárást,
míg k = n+1 –t el nem érjük. Ezzel a bizonyítást befejeztük.
Magyarázat:
Ak → AkX1 , …, Ak → AkXr
Ak → Y1 , …, Ak → Ys (Yi = AuY’i , u >k )
szabályok helyett vegyük az
Ak → YmZk , m=1,…,s valamint a
Zk → Xt és Zk → XtZk , t=1,…, r
szabályokat.
Előbb-utóbb “lecseréljük” a sztring elejéről az Ak –t:
Ak => AkXi1 => Ak Xi2 Xi1 => … => Ak Xi2 …Xi2 Xi1 => Yj Xit …Xi2 Xi1
Ugyanez elérhető a második szabályhalmazzal:
Ak => YjZk => Yj Xit Zk => … => Yj Xit …Xi2 Zk => Yj Xit …Xi2 Xi1

## Slide 34
Láncszabálymentesség (ciklusmentesség): mint a Chomsky-féle normál alaknál. Legyen
G= ( VN, VT, S, H) egy λ-mentes környezetfüggetlen nyelvtan, s minden A  VN
esetén képezzük a következő halmazokat:
U1 (A)={ B  V : A → B  H}
Ui+1 (A)= Ui (A) U {B V : A’ → B  H, A’  Ui (A)}
U1 (A) valódi részhalmaza U2 (A) -nak, U2 (A) valódi részhalmaza U3 (A) -nak, … ,
Lesz olyan i hogy Ui (A)= Ui+1 (A). Vezessük be az U(A) jelölést erre az Ui (A)
halmazra.
Legyen továbbá minden x terminálisra definíció szerint U(x)={x}.
Ekkor G= ( VN, VT, S, H’) az eredeti nyelvtannal ekvivalens nyelvtan lesz, ahol is az
új szabályhalmaz ez lesz:
H’={A → X1…Xk | A → Y1…Yk  H , k >2 , Y1  U(X1),…, Yk  U(Xk)} ∪
{A → x | B → x, B  U(A), x  VT }.

## Slide 35
Szintaktikai Elemzések:
általános felülről lefelé és alulról felfelé haladó elemzés
Az elemzés alapfeladata: Adjunk olyan algoritmust, amely tetszőleges G=(VN, VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan és w* szó esetén eldönti, hogy wL(G) teljesül-e!
A felülről-lefelé haladó elemzések (top-down algoritmusok): Az S kezdőszimbólumból kiindulva megpróbálunk felépíteni egy olyan derivációs fát, amelynek a határa w.
Az alulról-felfelé haladó elemzések (bottom-up algoritmusok): A w-ből kiindulva megpróbálunk felépíteni egy olyan derivációs fát, amelynek a gyökere S és a határa w.

## Slide 36
Felülről-lefelé haladó elemzések
Definíció: Alternatívák Egy adott A VN nemterminális lehetséges behelyettesítési szabályainak a jobbolalai. A  1 │ 2 │… │ k
Definíció: Kiterjesztés Egy nemterminálisnak valamely alternatívájával való helyettesítése a derivációs fában.
Definíció: Illesztés Annak ellenőrzése, hogy a kiterjesztésnél alkalmazott alternatívában szereplő terminálisok illeszkednek-e az elemzendő szó megfelelő részéhez.
Definíció: Felülről-lefelé haladó elemzés Minden nemterminálisra lerögzítjük az alternatíváinak egy sorrendjét. Egy nemterminális kiterjesztése esetén az alternatívákat ebben a lerögzített sorrendben vizsgáljuk meg, hogy alkalmasak-e a kiterjesztésre. Ha nem találunk megfelelő alternatívát akkor egy backtrack-et (egy szinttel feljebb történő visszalépést) hajtunk végre.

## Slide 37
Algoritmus inputja: Egy nem balrekurzív G=(VN , VT , S, H) környezetfüggetlen nyelvtan és egy w=a1a2…an , n  0 input szó. A w szót n+1. szimbólumként egy # jel zárja le. A # nem tartozik sem VN -hez, sem VT-hez.
Algoritmus outputja: Igen jelzés, és a w szónak egy baloldali levezetése, ha w  L(G). Nem jelzés egyébként.
Módszer: 1. Minden A  VN esetén rögzítsük le az A alternatíváit A  1 │ 2 │… │ k alakban. Az A i-dik alternatíváját Ai jelöli. (Implementáláskor az (A, i) párt alkalmazzuk Ai jelölésére.) 2. Az elemzés (s, i, , ) alakú konfigurációk sorozata. 3. A konfigurációk halmazán megadunk egy ├ átmeneti relációt. A rákövetkező konfiguráció meghatározása az alábbiakban megadott felsorolásból történik. 4. A kezdő konfiguráció (q,1, λ, S). A befejező konfiguráció: (t, n+1,, λ) w  L(G) akkor és csak akkor, ha (q,1, λ, S) ├* (t, n+1, , λ)

## Slide 38
a konfiguráció
(s, i, , ) értelmezése: s az elemzés állapota. q - normál t -elfogadó b - backtrack i pointer az input szóban (1  i  n+1)  jobbvégtetejű verem, az elemzés története backtrack-hez és a baloldali levezetéshez. (Passzív verem)  balvégtetejű verem, a még levezetendő baloldali mondatforma. (Aktív verem)

## Slide 39
átmeneti reláció
1. Kiterjesztés: (q, i, , A) ├ (q, i, A1, 1) : az aktív szimbólum (az A) egy nemterminális és 1 az első alternatívája 2. Input illesztés sikeres: a=ai mellett (q, i, , a) ├ (q, i+1, a, ) : az aktív szimbólum egy olyan terminális, mely pont az i-edik betű 3. Sikeres elemzés (q, n+1, , λ) ├ (t, n+1, , λ) elértük a befejező konfigurációt 4. Input illesztés sikertelen: a  ai : az aktív szimbólum olyan terminális, mely nem illeszkedik az inputra : (q, i, , a) ├ (b, i, , a) 5. Backtrack az inputban: b állapotban a passzív verem tetején terminális van. (b, i, a, ) ├ (b, i-1, , a) 6. Backtrack a kiterjesztésben (b, i, Aj, j) esetén a ├ jelet követi I. A-nak van j+1. alternatívája (b, i, Aj, j) ├ (q, i, Aj+1, j+1) vesszük a következő alternatívát i=1, A=S, és S-nek csak j alternatívája van: nincs átmenet semelyik konfigurációba, az elemzett sztring nem eleme a nyelvnek III Egyébként (b, i, Aj, j) ├ (b, i, , A) nincs több alternatívája A-nak, visszatérünk az előző szintre.

## Slide 40
Példa. Legyen G=(VN , VT , S, H), ahol H={ S → T + S , S → T, T → a , T → b}.
Feladat: b+a ϵ L(G)?
Alternatívák:
S → T + S | T
T → a | b
azaz S alternatívái : S1 = T+S, S2 = T , T alternatívái : T1 = a, T2=b.
Levezetés:
(q, 1, λ, S) ˫ (q, 1,S1, T + S) (S kiterjesztése)
˫ (q, 1,S1T1, a + S) (T kiterjesztése)
˫ (b, 1,S1T1, a + S) (sikertelen input illesztés)
˫ (q, 1,S1T2, b + S) (backtrack a kiterjesztésben I.: T következő alternatíváját vesszük)
˫ (q, 2,S1T2b,+S) (sikeres input illeszkedés: az első betű b)
˫ (q, 3,S1T2b+,S) (sikeres input illeszkedés: a 2. betű +)
˫ (q, 3,S1T2b + S1, T + S) (S kiterjesztése)
˫ (q, 3,S1T2b + S1T1, a + S) (T kiterjesztése)
˫ (q, 4,S1T2b + S1T1a,+S) (sikeres input illeszkedés: a 3. betű a)
˫ (b, 4,S1T2b + S1T1a,+S) (sikertelen input illesztés)
˫ (b, 3,S1T2b + S1T1, a + S) (backtrack az inputban)
˫ (q, 3,S1T2b + S1T2, b + S) (backtrack a kiterjesztésben I.: T következő alternatíváját vesszük)
˫ (b, 3,S1T2b + S1, T + S) (backtrack a kiterjesztésben III.: visszatérünk az előző szintre)
˫ (q, 3,S1T2b + S2, T) (backtrack a kiterjesztésben I.: S következő alternatíváját vesszük)
˫ (q, 3,S1T2b + S2T1, a) (T kiterjesztése)
˫ (q, 4,S1T2b + S2T1a,λ) (sikeres input illesztés: a 3. betű a)
˫ (t, 4,S1T2b + S2T1a,λ). (sikeres elemzés, elértünk egy végkonfigurációt)

## Slide 41
Következésképpen b + a ϵ L(G).
Baloldali levezetés (mindig balról az első nemterminálist helyettesítjük):
A baloldali levezetésben egymásután alkalmazandó alternatívák
(az αverem S1T2b + S2T1a tartalma alapján a szereplő terminálisok elhagyásával):
S1T2S2T1
Baloldali levezetés:
(S1) S → T + S alkalmazásával: S => T+S, (T2) T → b alkalmazásával T+S => b+S,
(S2) S → T alkalmazásával : b+S => b+T, (T1) T → a alkalmazásával b+T => b+a,
azaz a következő baloldali levezetést kapjuk:
S => T+S => b+S => b+T => b+a.

## Slide 42
Alulról felfelé haladó elemzések
Definíció: Redukálás egy szabály jobboldalát a baloldalával helyettesítjük (míg a felülről lefelé haladó elemzésnél a baloldalt helyettesítettük a jobbal)
Definíció: Léptetés eggyel tovább haladunk az input szóban, azaz olvasunk belőle egy szimbólumot.
Definíció: Alulról felfelé haladó elemzés Az elemzés megkezdése előtt megsorszámozzuk a szabályokat. Ebben a sorrendben vizsgáljuk meg, hogy az input szó eddig beolvasott részéből redukálásokkal keletkezett mondatforma valamely szuffixe (végszelete) alkalmas-e a redukálásra. Ha nem találunk megfelelő alternatívát akkor egy backtrack-et (egy szinttel feljebb történő visszalépést) hajtunk végre.

## Slide 43
Algoritmus inputja: Egy nem ciklikus G=(VN , VT ,S ,H ) környezetfüggetlen nyelvtan és egy w=a1a2…an , n  1 input szó. A w szót n+1. szimbólumként egy # jel zárja le. A # nem tartozik sem VN -hez, sem VT -hez.
Algoritmus outputja: Igen jelzés, és a w szónak egy jobboldali levezetése, ha w  L(G). Nem jelzés egyébként.
Módszer: Sorszámozzuk be H elemeit, azaz minden A    H esetén rögzítsük le az A   sorszámát. 2. Az elemzés (s, i, , ) alakú konfigurációk sorozata. 3. A konfigurációk halmazán megadunk egy ├ átmeneti relációt. A rákövetkező konfiguráció meghatározása az alábbiakban megadott felsorolásból történik. 4. A kezdő konfiguráció (q,1, λ, λ). A befejező konfiguráció: (t, n+1,S , ) w  L(G) akkor és csak akkor, ha (q,1, λ, λ) ├* (t, n+1, S, )

## Slide 44
a konfiguráció
(s, i, , ) értelmezése: s az elemzés állapota. q - normál t -elfogadó b - backtrack i pointer az input szóban (1  i  n+1)  jobbvégtetejű verem, az input szó eddig beolvasott részéből redukálásokkal keletkezett mondatforma (passzív verem).  balvégtetejű verem, tartalmazza az elemzés történetét, azaz a redukálások és shiftelések történetét (aktív verem).

## Slide 45
átmeneti reláció
1. Redukálás: (q, i, γ, ) ├ (q, i, A, j) ha az  verem teteje redukálható, ahol is j az első olyan szabály sorszáma, mellyel ez megtehető. 2. Léptetés: ha már nem lehet redukálni, valamint az elemzett szó i-edik betűje a=ai továbbá i< n+1, akkor (q, i, , ) ├ (q, i+1, a, s), ahol az s szimbólum a léptetés műveletét jelöli 3. Sikeres befejezés: (q, n+1, S, ) ├ (t, n+1, S, ) , az algoritmus leáll “igen” jelzéssel 4. Átmenet backtrack állapotba: i = n+1 és  ≠ S esetén (q, n+1, , ) ├ (b, n+1, , ) 5. Visszalépés végrehajtása (egymást kizáró esetek): (b,i, A, j) ├ (q,i, ’B, k) , ha a j-edik szabály A →  alakú úgy, hogy létezik az a legkisebb olyan k > j , hogy a k-adik szabály B → δ alakú, továbbá  = ’δ. II. (b,i, A, j) ├ (q,i+1, ai , s) , ha i < n+1, a j-edik szabály A →  alakú úgy, hogy  nem redukálható más szabállyal, azaz nem létezik olyan k > j , hogy a k-adik szabály B → δ alakú, továbbá  = ’δ. III. (b,n+1, A, j) ├ (b,n+1,  , ) , ha a j-edik szabály A →  alakú (továbbá nincs olyan k > j, mely eleget tenne az I. –beli feltételeknek és már léptetni sem tudunk). IV. (b, i, a, s) ├ (b, i-1, , ) , ha i > 1. V. (b, 1, a, s) esetén, azaz ha a fenti feltételek egyike sem teljesül, akkor az elemzett szó nem eleme a nyelvnek.

## Slide 46
Példa. Legyen G=(VN , VT , S, H), ahol H={ S → S + T , S → T, T → a , T → b}.
Feladat: b+a ϵ L(G)?
Szabályok sorszámozása: 1. S → S + T, 2. S → T, 3. T → a , 4. T → b.
Levezetés:
(q, 1, λ, λ) ˫(q, 2, b, s) (léptetés: a pointer 1-el nő, az elemzett sztring 1. betűje az α verem
tetejére kerül)
˫(q, 2, T, 4s) (redukálás: az első a 4. T → b szabály, mellyel tudunk redukálni)
˫ (q, 2,S, 24s) (redukálás: az első a 2. S → T szabály, mellyel tudunk redukálni)
˫ (q, 3,S+, s24s) (léptetés: a pointer 1-el nő, az elemzett sztring 2. betűje az α verem
tetejére kerül)
˫ (q, 4,S + a, ss24s) (léptetés: a pointer 1-el nő, az elemzett sztring 3. betűje az α verem
tetejére kerül)
˫ (q, 4,S + T, 3ss24s) (redukálás: az első a 3. T → a szabály, mellyel tudunk redukálni)
˫ (q, 4,S, 13ss24s) (redukálás: az első az 1. S → T + S szabály, mellyel tudunk redukálni)
˫ (t, 4,S, 13ss24s) (elfogadás, mert elértünk egy végkonfigurációt, hisz a pointer értéke 1-el
nagyobb mint a b+a szó hossza, továbbá az α verem tartalma S.)
Tehát b + a ϵ L(G). Továbbá a β verem tartalmát képező 13ss24s sztringből ből törölve az s-
eket, az 1324 szabály sorszám sorozatot kapjuk, vagyis azon szabályok sorszámainak sorozatát,
melyek b + a jobb oldali levezetését adják.
(1: S → S + T) S => S+T, (3. T → a) S+T => S+a, (2. S → T) S+a => T+a, (4. T → b) T+a => b+a,
azaz egy jobboldali levezetést kapunk:
S => S+T => S+a => T+a => b+a.

## Slide 47
 | A CYK algoritmus (Cocke-Younger-Kasami) Az algoritmussal tetszőleges Chomsky féle normál alakban megadott nyelvtan és tetszőleges terminális sztring esetén eldönthető (polinomiális időben), hogy a sztring eleme-e a nyelvtan által generált nyelvnek. Az algoritmus egy alulról felfele történõ elemzést valósít meg. Ahhoz, hogy működjön az kell, hogy a G=(VN, VT , S, H) nyelvtan Chomsky normál alakban (CNF) legyen, azaz a nyelvtanban csak A  BC (A, B, C  VN), illetve A  a (A  VN , a  VT ) alakú szabályok vannak . Ha egy n > 0 hosszú (x1, …, xn  VT ) szót szeretnénk elemezni, akkor egy n x n-es alsó háromszög mátrix alakú táblázatot fogunk kitölteni a következõ módon. A sorokat alulról felfele számozzuk, az oszlopokat balról jobbra. Az i. sor j. kockájába akkor kerül egy A  VN nemterminálisa a nyelvtannak, ha az A-ból levezethetõ az elemzendõ input szó azon darabkája, ami a j. betûnél kezdõdik és i hosszan tart, vagyis levezethetõ az részszó.

## Slide 48
n-1,1
n,1
n-1,2
. . .
2,1
2,2
1,2
1,1
. . .
. . .
2,n-1
1,n
x1 x2 x3 . . . xn
Ha kitöltjük a táblázatot és a legfelsõ mezõben
szerepel a mondatszimbólum S az azt jelenti, hogy
S-bõl levezethetõ a szó az elsõ betûtõl az n.-ig,
vagyis végig. Ha az S nem jelenik meg a legfelsõ
kockában, akkor a szó nem eleme a nyelvnek.
S

## Slide 49
A táblázat kitöltése:
Az elsõ sor egyértelmû: azok a nemterminálisok kerülnek a k. mezõbe, akik egy lépésben a
k. terminálist generálják egy alakú szabállyal.
Késõbbi sorok: egy A akkor lesz az i. sor j. oszlopában, ha belõle levezethetõ az szó. Mivel
csak alakú szabályok vannak ezért ez csak úgy lehet, hogy a B megcsinálja -t
(az elejét, valameddig), a C pedig -et (a maradékot). De ezt már le lehet ellenõrizni, mert ezek
az információk a táblázat már kitöltött részében benne vannak. Tehát egy A-t akkor írunk be
az i. sor j. kockájába, ha van olyan szabály, hogy B benne van a j. oszlop k. sorában valami k-ra,
a C meg benne van a k+1. oszlop i-k. sorában.
Ha nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy generálni lehet-e a szót, hanem arra is, hogy
hogyan, akkor nem csak a megfelelõ nemterminálist írjuk be a táblázatba, hanem ellátjuk két
indexszel is: az elsõ mutatja, hogy milyen felbontásban generálja a BC sorozat a szórészletet
(azaz, hogy a B hány darab betû generál, ez a fenti jelölésekkel a k), a második meg annak a
szabálynak a száma, amit használunk (vagyis az szabály sorszáma, a szabályokat még az elején
megszámoztuk, hogy lehessen rájuk hivatkozni). Az elsõ index tulajdonképpen azt mutatja,
hogy az így beírt A oszlopában hányadik sorban kell keresnünk a B-t, a szabály száma meg azt
mutatja, hogy mit is kell keresnünk. Így a levezetési fa felépíthetõ. Ha ezen visszakeresés során
elágazást tapasztalunk (azaz van olyan kocka, ahol két ugyanolyan, de más indexû
nemterminális áll), akkor a szó nem egyértelmûen áll elõ. Ekkor a visszakeresõs eljárás mindkét
levezetési fát megadja.

## Slide 50: Példa a C-Y-K-algoritmus alkalmazására

## Slide 51
a a b b a b a
1,7
1,1 7,7

## Slide 52
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 53
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 54
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 55
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 56
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 57
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 58
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 59
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 60
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 61
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 62
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A→a
B→SC
B→b
C→DD
C→b
D→BA
Szabályok
S→AB
S→CD
S→CB
S→SS
A→BC

## Slide 63
a a b b a b a
S
S B,C
S A,D
S D S,B C
B S
S A,S D S D
A A B,C B,C A B,C A
A szó levezethető

## Slide 64
Legyen Firstk(α) (k ≥ 0, α ∈ (VN ∪ VT)*) az α-ból levezethető szimbólumsorozatok k
hosszuságú kezdő terminális sorozatainak halmaza, azaz
Firstk(α) = {x | α ⇒* xβ és |x| = k} ∪ {x | α ⇒* x és |x| < k}
(x ∈ V*T , β ∈ (VN ∪ VT)*) .
Tehát az Firstk(x) halmaz az x First k darab szimbólumát, |x| < k esetén
pedig a teljes x-t tartalmazza. Ha α ⇒* λ, akkor természetesen ε ∈ Firstk(α).
A G nyelvtan LL(k) nyelvtan (k ≥ 0), ha bármely két
S ⇒* wAβ ⇒* wα1β ⇒* wx ,
S ⇒* wAβ ⇒* wα2β ⇒* wy
(A ∈ VN, x, y,w ∈ V*T, α1, α2, β ∈ (VN ∪ VT)*) levezetésre
Firstk(x) = Firstk(y) esetén α1 = α2 .
A fenti értelmezés szerint, ha egy nyelvtan LL(k) nyelvtan, akkor a
már elemzett w utáni k darab terminális szimbólum az A-ra alkalmazható
helyettesítési szabályt egyértelműen meghatározza .
Az értelmezésből az is látható, hogy ha egy nyelvtan LL(k0) nyelvtan, akkor
minden k > k0-ra is LL(k) nyelvtan. Ha LL(k) nyelvtanról beszélünk, akkor k alatt mindig azt a
legkisebb k-t értjük, amelyre az értelmezésben megadott
tulajdonság teljesül.
LL(k) elemzés: visszaléptetés nélküli kiterjesztés-illesztés típusú elemzés.
LL(k) és LR(k) elemzés
LR(k) elemzés: visszaléptetés nélküli léptetés-redukálás típusú elemzés.

## Slide 65
Megjegyzés: Van olyan környezetfüggetlen nyelvtan, mely semmilyen k-ra sem LL(k) nyelvtan.
Tétel. A G nyelvtan akkor és csak akkor LL(k) nyelvtan, ha minden S ⇒* wAβ, és A → γ | δ
(γ ≠ δ, w ∈ VT* , A ∈ VN*, β, γ, δ ∈ (VN ∪ VT)*) esetén Firstk(γβ) ∩ Firstk(δβ) = ∅ .
A FOLLOWk(A) halmazt megkapjuk, ha vesszük az összes A-t tartalmazó mondatformából az
A-t közvetlenül követő terminálisok közül a First k –t.¨Azaz:
FOLLOWk(A) = {FIRSTk(β) : S ⇒+ αAβ}
A G nyelvtant erős LL(k) grammatikának hívjuk, ha tetszőleges A ∈ VN és A →β, A → γ különböző szabályokra FIRSTk(βFOLLOWk(A)) ∩ FIRSTk(γFOLLOWk(A)) = ∅.
(k=1 esetén tehát minden LL(k) nyelvtan egyben erős LL(k) nyelvtan is.)
FOLLOWk(β)= {x | S ⇒* αβγ és x ∈ Firstk(γ)},
es ha
ε ∈ FOLLOWk(β), akkor legyen FOLLOWk(β) = FOLLOWk(β)\{ε}∪{#}
(α, β, γ ∈ ∈ (VN ∪ VT)*), x ∈ VT*).
A gyakorlatban LL(1) elemzőket szokás használni.
Tétel. A G nyelvtan akkor és csak akkor LL(1) nyelvtan, ha minden A nemterminális szimbólum A → γ | δ helyettesítési szabályaira
First1(γFOLLOW1(A)) ∩ First1(δFOLLOW1(A)) = ∅ .

## Slide 66
Az LL(1) elemzést egy T táblázat kitöltésével kezdjük az alábbiak szerint:
Legyen # tetszőleges szimbólum, mely nem eleme VN ∪ VT -nek
Minden X ϵ VN ∪ VT ∪ {#} és a ϵ VT ∪ {#} párra
Legyen:
T[X, a] =
- (β, (i)), ha X → β az i-edik helyettesítési szabály ,
a ∈ FIRST(β) vagy
(λ ∈ FIRST(β) és a ∈ FOLLOW(X)) ,
- pop, ha X = a ,
- elfogad, ha X = # és a = # ,
- hiba egyébként .
Kezdő konfiguráció: (w#, S#, λ), ahol is w az elemzendő terminális sztring.
Sikeres elemzés eredménye: egy (#,#, z) végkonfiguráció. Átmeneti reláció:
Ha a még nem elemzett szöveg az ay#, és a verem tetején az X szimbólum áll,
az átmeneti reláció értéke a következő: (ay#,Xα#, v) ˫
- (ay#, βα#, v(i)), ha T[X, a] = (β, (i)) ,
- (y#, α#, v), ha T[X, a] = pop ,
- O.K., ha T[X, a] = elfogad ,
HIBA, ha T[X, a] = hiba .
O.K. Esetén a z =i1i2...im, ahol is i1 az első, i2a második,..., im az utolsó alkalmazandó szabály sorszámát jelöli egy baloldali levezetésben.

## Slide 67
Egyszerű LL(1) grammatika:
(a) Minden helyettesítési szabály jobboldala terminális betűvel kezdőődik;
(b) Minden A nemterminális minden egymástól különböző A →β1 , A → β2
helyettesítési szabályára (alternatívájára β1 és β2 első karaktere különbözik
Például: S → aS | bAc
A → bAc | d
Módszer: Először besorszámozzuk
a szabályokat. A sorrend tetszőleges,
de az eljárás alatt nem változik)
(1) S → aS | (2) bAc
(3) A → bAc | (4) d
Utána elkészítjük az elemző táblázatot
 | a | b | c | d | #
S | (aS,1) | (bAc,2) | error | error | error
A | error | (bAc,3) | error | (d,4) | error
a | pop | error | error | error | error
b | error | pop | error | error | error
c | error | error | pop | error | error
d | error | error | error | pop | error
# | error | error | error | error | accept
Legyen: T[X, a] =- (aβ, (i)), ha X → aβ az i-edik
helyettesítési szabály ,
- pop, ha X = a ,
- accept, ha X = # és a = # ,
- hiba egyébként .

## Slide 68
(aabbdcc#, S#, λ) ˫ (aabbdcc#, aS#, 1) ˫ (abbdcc#, S#, 1) ˫ (abbdcc#, aS#, 11)
˫ (bbdcc#, S#, 11) ˫ (bbdcc#, bAc#, 112) ˫ (bdcc#, Ac#, 112) ˫ (bdcc#, bAcc#,1123)
˫ (dcc#, Acc#, 1123) ˫ (dcc#, dcc#, 11234) ˫ (cc#, cc#, 11234)
˫ (#,#,11234) ˫ (λ, λ, 11234)
(aS,1)
pop
(aS,1)
(d,4)
pop
pop
(bAc, 2,)
(bAc,3)
pop
pop
pop
accept
pop
˫ (c#, c#, 11234)
S => aS => aaS => aabAc => aabbAcc => (aabbdcc)
1
1
2
3
4
Firstk(α) = {x | α ⇒* xβ és |x| = k} ∪ {x | α ⇒* x és |x| < k}
(x ∈ V*T , β ∈ (VN ∪ VT)*) , azaz
First1(α) = {a | c ⇒* aβ és c} ∪ {λ | α ⇒* λ }
(a ∈ VT , β ∈ (VN ∪ VT)*)
vagyis λ-mentes esetben First1(α) = {a | α ⇒* aβ és a ∈ VT}
(a ∈ VT , β ∈ (VN ∪ VT)*).
λ-mentes LL(1) grammatika:
λ-mentes
(b) minden egymástól különböző, ugyanazon nemterminálist
helyettesítő A → β1, A → β2 helyettesítési szabályára (alternatívájára)
First1(β1) ∩ First1(β2) = ∅ .

## Slide 69
Legyen például
S → ABC
A → a | Bbc | Ccd
B → bBb | cCc
C → dDd | Dd
D → e
FIRST1 (x), x ∈ VN ∪ VT kiszámítása:
Minden a ∈ VT és i  0 esetén Hi (a) ={a},
2. Legyen minden A ∈ VN esetén H0 (A)={a ∈ VT | A → aα ∈ H}
3. Ha minden A ∈ VN esetén H0 (A), H1 (A), …, Hi (A) mind ismertek,
akkor Hi+1 (A)= Hi (A) ∪ {a ∈ Hi (X) | A → Xα ∈ H, X ∈ VN ∪ VT}
4. Ha minden A ∈ VN esetén Hi (A) = Hi+1 (A) akkor minden A ∈ VN esetén
FIRST1 (A) = Hi (A) és kész vagyunk, különben i+1 → i és ugrás 3-ra
 | S | A | B | C | D
H0 |  | a | b,c | d | e
H1 | a | a,b,c,d | b,c | d,e | e
H2 | a,b,c,d | a,b,c,d,,e | b,c | d,e | e
H3 | a,b,c,d,e | a,b,c,d,e | b,c | d,e | e
H4 | a,b,c,d,e | a,b,c,d,e | b,c | d,e | e
FIRST1 | a,b,c,d,e | a,b,c,d,e | b,c | d,e | e
Fordítóprogramok FORD01
69
Fordítóprogramok FORD01
69
Fordítóprogramok FORD01
69
Később kell majd ez is:
FIRST1 (β), β ∈ (VN ∪ VT)* kiszámítása: 1. Legyen először FIRST1 (β)={∅}
2. ha β= λ akkor FIRST1 (β)={λ} és készen vagyunk
3. ha β soron következő (először az első) betűje egy a ∈ VT terminális
akkor FIRST1 (β) = FIRST1 (β) ∪{a} és készen vagyunk
4. ha β soron következő (először az első) betűje egy A ∈ VN nemterminális
akkor FIRST1 (β) = FIRST1 (β) ∪ FIRST1 (A) és
4.1 ugrás 3-ra ha λ∈ FIRST1 (A) és A nem az utolsó betűje β-nak
4.2 készen vagyunk ha λ nem eleme FIRST1 (A)-nak vagy A utolsó betűje β-nak

## Slide 70
S → ABC
A → a | Bbc | Ccd
B → bBb | cCc
C → dDd | Dd
D → e
First1 | S | A | B | C | D | a | b | c | d
S |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
A |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
B |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
C |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
D |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
b |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
e
4
3
2
1
c |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
d |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
e |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1
S: S-nek csak egy alternatívája van: First1(ABC)=First1(A)={a,b,c,d,e}
A: First1(a)=a, First1(Bbc)=First1(B)={b,c},First1Ccd)=First1(C)={d,e}: {a}, {b,c}, {d,e} diszjunktak
B: First1(bBb)=First1(b)={b}, First1(cCc)=First1(c)={c}: {b}, {c} diszjunktak
C: First1(dDd)=First1(d)={d}, First1(Dd)=First1(D)={e}: {d}, {e} diszjunktak.
D: D-nek csak egy alternatívája van: First1(e)={e}.
Alternatívák
First1-jei:

## Slide 71
 | a | b | c | d | e | #
S | (ABC,1) | (ABC,1) | (ABC,1) | (ABC,1) | (ABC,1) | 
A | (a,2) | (Bbc,3) | (Bbc,3) | (Ccd,4) | (Ccd,4) | 
B |  | (bBb,5) | (cCc,6) |  |  | 
C |  |  |  | (dDd,7) | (Dd,8) | 
D |  |  |  |  | (e,9) | 
a | pop |  |  |  |  | 
b |  | pop |  |  |  | 
S → (1)ABC
A →(2) a | (3)Bbc |(4) Ccd
B → (5)bBb | (6)cCc
C → (7)dDd | (8)Dd
D → (9) e
c |  |  | pop |  |  | 
d |  |  |  | pop |  | 
e |  |  |  |  | pop | 
# |  |  |  |  |  | accept
S: S-nek csak egy alternatívája van,
A: First1(a)=a, First1(Bbc)=First1(B)={b,c},First1Ccd)=First1(C)={d,e}: {a}, {b,c}, {d,e} diszjunktak
B: First1(bBb)=First1(b)={b}, First1(cCc)=First1(c)={c}: {b}, {c} diszjunktak
C: First1(dDd)=First1(d)={d}, First1(Dd)=First1(D)={e}: {d}, {e} diszjunktak.
D: D-nek csak egy alternatívája van.

## Slide 72
 | a | b | c | d | e | #
S | (ABC,1) | (ABC,1) | (ABC,1) | (ABC,1) | (ABC,1) | 
A | (a,2) | (Bbc,3) | (Bbc,3) | (Ccd,4) | (Ccd,4) | 
B |  | (bBb,5) | (cCc,6) |  |  | 
C |  |  |  | (dDd,7) | (Dd,8) | 
D |  |  |  |  | (e,9) | 
a | pop |  |  |  |  | 
b |  | pop |  |  |  | 
c |  |  | pop |  |  | 
d |  |  |  | pop |  | 
e |  |  |  |  | pop | 
# |  |  |  |  |  | accept
(acedcded#, S#, λ) ˫ (acedcded#, ABC#, 1) ) ˫ (acedcded#, aBC#, 12) ) ˫ (cedcded#, BC#, 12)
˫ (cedcded#, cCcC#,126) ˫ (edcded#, CcC#, 126) ˫ (edcded#, DdcC#, 1268) ˫
(edcded#, edcC#, 12689) ˫ (dcded#, dcC#, 12689) ˫ (cded#, cC#, 12689) ) ˫ (ded#,C#,12689) ˫
(ded#, dDd#,126897) ) ˫ (ed#,Dd,126897) ) ˫ (ed#,ed#,1268979) ˫ (d#,d#,1268979) ˫
(#,#,1268979) ˫ (λ, λ,1268979).
(ABC,1)
(a,2)
pop
(cCc,6)
pop
(Dd,8)
(e,9)
pop
pop
pop
(dDd,7)
pop
(e,9)
pop
pop
accept

## Slide 73
1268979
S → (1)ABC
A →(2) a | (3)Bbc |(4) Ccd
B → (5)bBb | (6)cCc
C → (7)dDd | (8)Dd
D → (9) e
S => ABC => aBC => acCcC => acDdcC => acedcC
=> acedcdDd => acedcded
1
2
6
8
9
7
9
Tétel. A G nyelvtan akkor és csak akkor LL(1) nyelvtan, ha minden A nemterminális szimbólum A → γ | δ helyettesítési szabályaira
First1(γFOLLOW1(A)) ∩ First1(δFOLLOW1(A)) = ∅ .
FOLLOWk(β)= {x | S ⇒* αβγ és x ∈ Firstk(γ)},
és ha
λ ∈ FOLLOWk (β), akkor legyen FOLLOWk (β) <= FOLLOWk (β)\{λ }∪{#}
(α, β, γ ∈ (VN ∪ VT)*), x ∈ VT*).
A FOLLOW1(A) tehát azokat a terminálisokat tartalmazza, melyek az S ⇒* αAγ ⇒* αAw levezetésben közvetlenül A mögött állnak.

## Slide 74
Fordítóprogramok FORD01
74
Legyen például
S → ABC
A → a | Bbc | Ccd
B → bBb | cCc
C → dDd | Dd
D → e
FOLLOW1 (x), x ∈ VN ∪ VT kiszámítása:
Minden a ∈ VT és i  0 esetén H’i (a) ={a},
2. Legyen H’0 (S)={λ} és minden A ∈ VN \{S} esetén H’0 (A)={∅}
3. Ha minden A ∈ VN esetén H’0 (A), H’1 (A), …, H’i (A) mind ismertek,
akkor H’i+1 (A)= H’i (A) ∪ {x ∈ VT ∪ {λ}| x ∈ FIRST1 (βH’i (B)) | B → αAβ ∈ H, α,β ∈ (VN ∪ VT)*}
vagyis Hi+1 (A)= H’i (A) ∪ {FIRST1 (βH’i (B)) | B → αAβ ∈ H, α,β ∈ (VN ∪ VT)*}
3.1 FIRST1 (βH’i (B)) | B → αAβ ∈ H, α,β ∈ (VN ∪ VT)*} kiszámítása:
FIRST1 (βH’i (B)) = FIRST1 (β) ∪ H’i (B) ha λ ∈ FIRST1 (β) (FIRST1 (β) kiszámítását ld előbb)
FIRST1 (βH’i (B)) = FIRST1 (β) ∪ H’i (B) ha λ nem eleme FIRST1 (β)-nek
4. Ha minden A ∈ VN esetén H’i (A) = H’i+1 (A) akkor minden A ∈ VN esetén
FOLLOW1 (A) = H’i (A) és kész vagyunk, különben i+1 → i és ugrás 3-ra
 | S | A | B | C | D
H’0 | # |  |  |  | 
H’1 | # | b,c | d,e,b | # ,c | d
H’2 | # | b,c,d,e,b | d,e,b | # ,c | d
H’3 | # | b,c,d,e,b | d,e,b | # ,c | d
FOLLOW1 | # | b,c,d,e,b | d,e,b | # ,c | d
 | S | A | B | C | D
FIRST1 | a,b,c,d,e | a,b,c,d,e | b,c | d,e | e
Pld H1’ (C):
λ az S → ABC
és λ ∈ H’0 (S)

## Slide 75
Fordítóprogramok FORD01
75
Fordítóprogramok FORD01
75
Legyen például
E → TE',
E' → +TE | λ,
T → FT
T' → *FT | λ,
F → (E) | i
nyelvtanhoz
tartozó LL(1)
elemző
FIRST1 (x), x ∈ VN ∪ VT kiszámítása ismét:
Minden a ∈ VT és i  0 esetén Hi (a) ={a},
2. Legyen minden A ∈ VN esetén H0 (A)={a ∈ VT | A → aα ∈ H}
3. Ha minden A ∈ VN esetén H0 (A), H1 (A), …, Hi (A) mind ismertek,
akkor Hi+1 (A)= Hi (A) ∪ {a ∈ Hi (X) | A → Xα ∈ H, X ∈ VN ∪ VT}
4. Ha minden A ∈ VN esetén Hi (A) = Hi+1 (A) akkor minden A ∈ VN esetén
FIRST1 (A) = Hi (A) és kész vagyunk, különben i+1 → i és ugrás 3-ra
 | E | E’ | T | T’ | F
H0 |  | +, λ |  | *, λ | (,i
H1 |  | +, λ | (,i | *, λ | (,i
H2 | (,i | +, λ | (,i | *, λ | (,i
H3 | (,i | +, λ | (,i | *, λ | (,i
FIRST1 | (,i | +, λ | (,i | *, λ | (,i
FIRST1 (β), β ∈ (VN ∪ VT)* kiszámítása ismét: 1. Legyen először FIRST1 (β)={∅}
2. ha β= λ akkor FIRST1 (β)={λ} és készen vagyunk
3. ha β soron következő (először az első) betűje egy a ∈ VT terminális
akkor FIRST1 (β) = FIRST1 (β) ∪{a} és készen vagyunk
4. ha β soron következő (először az első) betűje egy A ∈ VN nemterminális
akkor FIRST1 (β) = FIRST1 (β) ∪ FIRST1 (A) és
4.1 ugrás 3-ra ha λ∈ FIRST1 (A) és A nem az utolsó betűje β-nak
4.2 készen vagyunk ha λ nem eleme FIRST1 (A)-nak vagy A utolsó betűje β-nak

## Slide 76
Fordítóprogramok FORD01
76
Fordítóprogramok FORD01
76
Legyen például
S → TE',
E' → +TE’ | λ,
T → FT’
T' → *FT’ | λ,
F → (S) | i
FOLLOW1 (x), x ∈ VN ∪ VT kiszámítása ismét:
Minden a ∈ VT és i  0 esetén H’i (a) ={a},
2. Legyen H’0 (S)={λ} és minden A ∈ VN \{S} esetén H’0 (A)={∅}
3. Ha minden A ∈ VN esetén H’0 (A), H’1 (A), …, H’i (A) mind ismertek,
akkor H’i+1 (A)= H’i (A) ∪ {x ∈ VT ∪ {λ}| x ∈ FIRST1 (βH’i (B)) | B → αAβ ∈ H, α,β ∈ (VN ∪ VT)*}
vagyis Hi+1 (A)= H’i (A) ∪ {FIRST1 (βH’i (B)) | B → αAβ ∈ H, α,β ∈ (VN ∪ VT)*}
3.1 FIRST1 (βH’i (B)) | B → αAβ ∈ H, α,β ∈ (VN ∪ VT)*} kiszámítása:
FIRST1 (βH’i (B)) = FIRST1 (β) ∪ H’i (B) ha λ ∈ FIRST1 (β) (FIRST1 (β) kiszámítását ld előző lap)
FIRST1 (βH’i (B)) = FIRST1 (β) ha λ nem eleme FIRST1 (β)-nek
4. Ha minden A ∈ VN esetén H’i (A) = H’i+1 (A) akkor minden A ∈ VN esetén
FOLLOW1 (A) = H’i (A) és kész vagyunk, különben i+1 → i és ugrás 3-ra
 | S | E’ | T | T’ | F
H’0 | # |  |  |  | 
H’1 | #,) | # | #,+ | # | #,*
H’2 | #,) | #,) | #,+,) | #,+ | #,*
H’3 | #,) | #,) | #,+,) | #,+,) | #,*
FOLLOW1 | #,) | #,) | #,+,) | #,+,) | #,+.*,)
 | S | E’ | T | T’ | F
FIRST1 | (,i | +, λ | (,i | *, λ | (,i
Pld H1’ (C):
λ az S → ABC
és λ ∈ H’0 (S)

## Slide 77
Készítsük el az S → TE', E' → +TE', E' → λ, T → FT', T' → *FT', T' → λ, F → (S), F → i nyelvtanhoz
tartozó LL(1) elemző táblázatot!
Először besorszámozzuk: S →(1)TE', E' → (2) +TE’ | (3) λ, T →(4) FT',
T' → (5) *FT’ | (6) λ, F → (7) (S) | (8) i
Lássuk most a halmazokat:
 | First | Follow
S | {(,i} | {#,)}
E' | {λ,+} | {#,)}
T | {(,i} | {#,+,)}
T' | {λ,*} | {#,+,)}
F | {(,i} | {#,+,*,)}
 | ( | ) | * | + | i | #
S | (TE', 1) |  |  |  | (TE', 1) | 
E' |  | (λ, 3) |  | (+TE' ,2) |  | (λ, 3)
T | (FT' ,4) |  |  |  | (FT’‚ 4) | 
T' |  | (λ,6) | (*FT' ,5) | (λ,6) |  | (λ,6)
F | ((S),7) |  |  |  | (i,8) | 
Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés,
így a nyelvtan LL(1).
FOLLOWk(β)= {x | S ⇒* αβγ és x ∈ Firstk(γ)},
és ha
λ ∈ FOLLOWk (β), akkor legyen FOLLOWk (β) =
FOLLOWk (β)\{λ }∪{#} (α, β, γ ∈ ∈ (VN ∪ VT)*), x ∈ VT*).
A FOLLOW1(A) tehát azokat a terminálisokat tartalmazza,
melyek az S ⇒* αAγ ⇒* αAw levezetésben közvetlenül A
mögött állnak.
i+i *i∈ L(G) ?

## Slide 78
 | ( | ) | * | + | i | #
S | (TE', 1) |  |  |  | (TE', 1) | 
E' |  | (λ, 3) |  | (+TE' ,2) |  | (λ, 3)
T | (FT' ,4) |  |  |  | (FT’‚ 4) | 
T' |  | (λ,6) | (*FT' ,5) | (λ,6) |  | (λ,6)
F | ((S),7) |  |  |  | (i,8) | 
i+i *i∈ L(G) ?
(TE’,1) (FT’,4) (i,8) pop (λ,6)
(i+i*i #, S#, λ) ) ˫ (i+i*i#,TE’#,1) ) ˫ (i+i*i#,FT’E’#,14) ) ˫(i+i*i#,iT’E’#,148) ) ˫(+i*i#,T’E’#,148) ) ˫
(+TE’,2) pop (FT’,4) (i,8) pop
˫(+i*i#, E’#,1486) ˫(+i*i#, +TE’#,14862) ˫(i*i#,TE’#,14862) ˫(i*i#,FT’E’#,148624) ˫ (i*i#,iT’E’#,148624) ˫
(*FT’,5) pop (i,8) pop
˫ (*i#,T’E’#,1486248) ˫ (*i#,*FT’E’#,14862485) ˫(i#,FT’E’#,14862485#) ˫ (i#,iT’E’#,148624858#) ˫
(λ,6) (λ,3) accept
(#,T’E’#,148624858#) ˫ (#,E’#,1486248586#) ˫ (#,#,14862485863#) ˫ OK
S →(1)TE', E' → (2) +TE’ | (3) λ,
T →(4) FT',T' → (5) *FT’ | (6) λ,
F → (7) (S) | (8) i
a táblázat:
a grammatika:
LL(1) elemzés:
1 4 8 6 2 4 8 5 8 6
S=>TE’=> FT’E’=> iT’E’=> iE’=> i+T’E’=> i+FT’E’=>i+iT’E’7=> i+i *FT’=> i+i*iT’E’=>
3
i+i*iE’=> i+i*i
baloldali levezetés:

## Slide 79
LR(k) elemzés
A modern elemzők LR(k) elemzők, ugyanis az LL(k) elemzők komolyabb programnyelvek esetén
nem alkalmazhatóak. Minden k és minden LR(k) nyelvtan esetén érvényes, hogy van vele
ekvivalens LR(1) nyelvtan.
LR(k) elemzés: visszaléptetés nélküli léptetés-redukálás típusú elemzés.
Egy G=(VN,VT,S,H) nyelvtanhoz tartozó kiegészített nyelvtanon értjük a
G’=(VNU {S’}, VT,, S’,H ∪ {S’→ S} ) nyelvtant.
Sorszámozzuk meg a helyettesítési szabályokat, az S′ → S szabály legyen a nulladik szabály. Így, ha redukáláskor a nulladik szabályt kell alkalmazni, akkor ez az elemzés végét, és az elemzett szöveg szintaktikus helyességét fogja jelenteni. Megjegyezzük, hogy ha az eredeti S kezdőszimbólum nem szerepel egyik helyettesítési szabály jobb oldalán sem, akkor az S′ → S kiegészítésre nincs is szükség. Az általánosság kedvéért azonban az LR(k) tulajdonságot csak
kiegészített nyelvtanokra értelmezzük.
Egy G′ kiegészített nyelvtan LR(k) nyelvtan (k ≥ 0), ha a következő tulajdonságú bármely két
S′ ⇒* αAw ⇒ αβw ,
S′ ⇒* γBx ⇒ γδx = αβy
(A,B ∈ VN, x, y,w ∈ VT*, α, β, γ, δ ∈ (VN ∪ VT)*) levezetésre
FIRTSk(w) = FIRSTk(y) esetén α = γ, A = B és x = y .
( Ekkor S′ ⇒* γBx ⇒ γδx = αβy -ből S′ ⇒* αAx ⇒ αδx = αβy = αβx , FIRTSk(w) = FIRSTk(x) miatt δ=β)
Tétel. Minden LL(k) nyelvtan LR(k) nyelvtan, de létezik olyan LR(k) nyelvtan, amelyik nem
LL(k’) nyelvtan egyetlen k’  0 esetén sem.
Tétel. Minden LR(k) ( k > 1) nyelvtanhoz létezik vele ekvivalens LR(1) nyelvtan.

## Slide 80
LR(0) elemzés
Az elemzéshez fel kell építeni egy elemző táblázatot. A táblázat felépítéséhez el kell készíteni egy determinisztikus véges automatát. A táblázat tulajdonképpen az automata állapotátmenet táblázata. Az automata felépítésének megértéséhez a következő fogalmakra van szükségünk: LR(0) elem, closure függvény, read függvény. Legyen A → αβ a grammatika egy szabálya. Ekkor a grammatika egy LR(0) eleme A → α.β (A ∈ VN, α, β ∈ (VN ∪ VT )*). A pont egy metaszimbólum, azaz nem tartozik a grammatikához. Egy LR(0) elem lényegében egy pontozott szabály. Ha egy szabály jobb oldalán n darab szimbólum áll, akkor ehhez a szabályhoz n + 1 LR(0) elem képezhető. A pontot a későbbiekben
úgy értelmezhetjük, hogy a pont előtti részt már elemeztük, és a pont utáni rész elemzése
még hátra van.
Legyen I egy grammatika LR(0) elemeinek halmaza (azaz a pontozott szabályok halmaza). Ekkor closure(I) a következő elemeket tartalmazza:
1. I minden eleme eleme closure(I)-nek is
2. Ha A → α.Bβ ∈ closure(I) és B → γ ∈ H, akkor B → .γ ∈ closure(I) .
3. Az előző szabályt addig alkalmazzuk, amíg closure(I) változik.
A closure függvényt egy grammatika LR(0) elemeinek I halmazán értelmezzük. Jelentése: ha
A → α.Bβ ∈ closure(I), akkor α-t már elemeztük, és ekkor closure(I) az összes várható inputot leíró LR(0) elemek halmaza, mivel ekkor Bβ-ból levezethető szimbólumsorozatok várhatóak inputként, és pontosan ezek a halmaz elemei.

## Slide 81
A read(I,X) függvény definíciójában legyen I ismét egy grammatika LR(0) elemeinek halmaza.
Ekkor read(I,X) elemei:
1. ha A → α.Xβ ∈ I, akkor closure({A → αX.β}) minden eleme legyen
eleme read(I,X) nek
2. az előző szabállyal addig bővítjük a halmazt, amíg lehet.
A fenti függvények segítségével előállítunk egy olyan determinisztikus véges automatát, ami a
grammatika által generált nyelv mondatformáinak nyelét ismeri fel. Ha van egy ilyen
automatánk, akkor megtalálhatjuk a nyeleket, amiket redukálnunk kell az egyes lépésekben. Az
automata állapotainak előállítása előtt a grammatikához hozzáveszünk egy S′ nemterminálist,
ami eddig még nem szerepelt a nyelvben, és a grammatika kezdőszimbóluma S′ lesz, továbbá
a helyettesítési szabályokhoz hozzávesszük az S′ → S szabályt. Ezután az automata
állapotainak előállítása a következő leírás alapján történik:
• Legyen az első előállított halmaz I0. Az I0-t számítsuk a következőképpen:
I0 = closure({S′ → S})
• Ezután a nyelvtan egy X szimbólumára (terminális és nemterminális) számítsuk ki a read(I0,X)
halmazt. Ha olyan halmazt kapunk, ami nem üres, és nem egyezik meg I0-lal, akkkor legyen ez
a halmaz I1. Ezt a számítást végezzük el a nyelvtan minden X szimbólumára, és ha az
előzőektől különböző, nem üres halmazt kapunk, akkor legyen az a következő halmaz a
sorozatban (indexe eggyel nagyobb, mint az előzőé).
• Legyen az alőző lépésben előállított halmazaink száma m. Ekkor minden Ik (k = 1, . . . ,m) -ra
hajtsuk végre az előző lépést addig, amíg kapunk új halmazt, ami az előzőektől különbözik, és
nem üres.

## Slide 82
A fent előállított halmazokat a G LR(0)-kanonikus halmazainak nevezzük. A kanonikus halmazok segítségével elkészíthetjük az elemzőt. Legyen a kanonikus halmazok száma n. Ekkor az előállított automata állapotainak halmaza legyen {1, . . . , n}, és az i-edik állapotnak az i-edik halmazt feleltetjük meg. Két féle állapota van az automatának:
• Redukáló állapot Azokban az állapotokban, amelyeknek megfelelő halmaz csak olyan pontozott szabályokat tartalmaz, amiknek a végén van a pont, redukálást kell végrehajtanunk. Ezek az automata végállapotai.
• Léptető állapot A többi állapotban léptetést kell végrehajtanunk. Ha az i és j állapot esetén Ij = read(Ii,X), akkor az automata az X szimbólum hatására az i állapotból a j állapotba megy át.
Mostmár felépíthetjük az elemző táblázatot az automata alapján. A táblázat sorai az állapotokkal lesznek felcímkézve (azaz a táblázat n soros). Az első oszlop felirata action, a többi oszlop címkéje pedig egy szimbólum (minden terminálishoz és nemterminálishoz tartozik egy oszlop).
Az action oszlop tartalma s, r vagy accept. Az s szimbólum azt jelenti, hogy léptetésre van szükség. Ekkor a táblázat megfelelő oszlopában egy állapot sorszáma szerepel: annak az állpotnak a sorszáma, amibe az aktuális állapotból és az aktuális szibólum hatására az automata kerül. Ha az action oszlopban r áll, akkor redukcióra van szükség. Ekkor az r után egy szám is áll, ami azt
mutatja meg, hogy hányadik szabály alapján redukálunk. Az action oszlop accept tartalma azt jelenti, hogy elfogadó állapotban vagyunk, azaz az elemzés sikeres.
A táblázatot a fentiek alapján kell kitölteni. Az üresen maradó helyekre az error szöveg kerül. Az action oszlopban egyetlen hely sem marad majd üresen, mivel vagy léptetünk, vagy redukálunk, olyan nincs, hogy nem csinálunk semmit.

## Slide 83
Az elemző működésének állapotát egy kettőssel írhatjuk le. A kettős első eleme egy verem, ami párokat tartalmaz: a pár első eleme egy szimbólum, második pedig egy állapot sorszáma. A verem kezdeti értéke: #0. A kettős második eleme az inputszó eddig még fel nem dolgozott része. Kezdőértéke w#, ahol w = a1a2 . . . al az inputszó. A kettős kezdeti tartalma tehát: (#0,w#). Az elemzést itt is állapot átmenetekkel adjuk meg. A végrehajtandó műveletet mindig a verem tetején lévő ik állapotsorszám határozza meg, és a végrehajtandó műveletet a táblázat action oszlopának ik-adik sorából olvashatjuk ki. A lehetőségek:
• Ha action[ik] = s, akkor léptetés következik. Ekkor az input szó következő szimbóluma és az új állapot sorszáma (ij = M(ik, a)) a verembe kerül. Az
állapotátmenet tehát (#0 . . . Ykik, ay#) ⊢ (#0 . . . Ykikaij , y#).
• Ha action[ik] = rj, akkor redukcióra van szükség, és ehhez a j-edik szabályt kell használni. Legyen ez a szabály A → α. Ekkor a verem annyi sorát kell törölni, ahány szimbólumból α áll. Ezután meghatározzuk, hogy ik állapotból melyik állapotba megy át az elemző, és ezt az állapotot A-val együtt a verembe írjuk.
• Ha az action oszlop tartalma accept, akkor sikeres az elemzés.
• Ha az oszlop tartalma error, akkor az elemző szintaktikai hibát észlelt.
Az elemzést addig folytatjuk, amíg van lehetséges átmenet.

## Slide 84
Példa: S → aAd, A → bA | c
1.Új S’ nemterminális szimbólumot és új S’→S szabályt veszünk fel (kiegészített nyelvtan)
2. Besorszámozzuk 0-tól a szabályokat: (0) S’→S, (1) S → aAd, (2) A → bA, (3) A → c
3. LR(0) kanonikus elemei és az elemző automata meghatározása:
I0 = closure([S’ → .S])= ([S’ → .S], [S →.aAd])
I1 =read(I0 ,S) = closure([S’ → S.])= ([S’ → S.])
I2 = read(I0 ,a) = closure([S →a.Ad])= ([S →a.Ad], [A →.bA],[A →.c])
I3 = read(I2 ,A)= closure ([S →aA.d])=([S →aA.d])
I4 = read(I2 ,b)= closure ([A →b.A])=([([A →b.A], [A →.bA],[A →.c])
I5 = read(I2 ,c)= closure ([A →c.])=([A →c.])
I6 = read(I3 ,d)= closure ([S →aAd.])=([S →aAd.])
I7 = read(I4 ,A)= closure ([A →bA.])=([A →bA.])
I8 = read(I4 ,b)= closure ([A →b.A])=
([([A →b.A], [A →.bA],[A →.c])= I4
I9 = read(I4 ,c)= closure ([A →b.A])=
([A →b.A], [A →.bA],[A →.c])= I4
álla-pot | ac-tion | G S | O A | T a | O b | c | d
0 | s | 1 |  | 2 |  |  | 
1 | accept |  |  |  |  |  | 
2 | s |  | 3 |  | 4 | 5 | 
3 | s |  |  |  |  |  | 6
4 | s |  | 7 |  | 4 | 5 | 
5 | r3 |  |  |  |  |  | 
6 | r1 |  |  |  |  |  | 
7 | r2 |  |  |  |  |  | 
Táblakitöltés: pld 1. sor action: accept
mert I1 tartalma ([S’ → S.])
6. sor action: r1 (redukció) mert I6 tartalma egy
végpontos állapot: I6 = ([S →aAd.])
4.sor A.oszlop=> 7. mert I7 = read(I4 ,A)
action: s (léptetés, shift)

## Slide 85
85
álla-pot | ac-tion | G S | O A | T a | O b | c | d
0 | s | 1 |  | 2 |  |  | 
1 | accept |  |  |  |  |  | 
2 | s |  | 3 |  | 4 | 5 | 
3 | s |  |  |  |  |  | 6
4 | s |  | 7 |  | 4 | 5 | 
5 | r3 |  |  |  |  |  | 
6 | r1 |  |  |  |  |  | 
7 | r2 |  |  |  |  |  | 
LR(0) elemzés példa: aabbcd ∈ L(G) ?
(s,2) (s,4) (s,4)
(#0,abbcd#) ⊢ (#0a2,bbcd#) ⊢ (#0a2b4,bcd#) ⊢
(s,5) r3
(#0a2b4b4,cd#) ⊢ (#0a2b4b4c5,d#) ⊢ (#0a2b4b4A7,d#)
r2 r2 (s,6)
⊢ (#0a2b4A7,d#) ⊢ (#0a2A3,d#) ⊢ (#0a2A3d6,#)
r1 accept
⊢ (#0S1,#) ⊢ (#0,#)
másik LR(0) elemzés példa: aa ∈ L(G) ?
(s,2) reject
(#0,aaa#) ⊢ (#0a2,aa#) ⊢ (2. sor s. oszlop üres és
Redukálni se lehet mert az action értéke s (léptetés) a
2. sor a. oszlopban
(0) S’→S, (1) S → aAd, (2) A → bA, (3) A → c
.r3: I5 =([A →c.]) c redukálva A-ra
r1: I6 = ([S →aAd.]) aAd redukálva S-re
r2: I7 = ([A →bA]} bA redukálva A-ra
(a redukciók sorrendje tetszőleges)

## Slide 86
LR(1) elemzés
A w ϵ (VN ∪ VT)* sztringet a G=(VN,VT,S,H) nyelvtan mondatformájának hívjuk, ha
S =>* w.
Legyen a G=(VN,VT,S,H) nyelvtannak α = α1βα2 egy mondatformája (α, α1, α2, β ∈ (VN ∪ VT)* ).
A β-t az α egy részmondatának nevezzük, ha van olyan A ∈ VN szimbólum, amelyre
S ⇒* α1Aα2 és A ⇒* β. Az α-nak β egy egyszerű részmondata, ha a fentiekben az A → β ∈ H
teljesül. Egy mondatforma legbaloldalibb egyszerű részmondatát
a mondatforma nyelének nevezzük.
Az LR(k) nyelvtanokra az a jellemző, hogy az αβw mondatformában a w
első szimbólumától kezdve előreolvasva k darab szimbólumot, egyértelműen
meghatározható, hogy valóban β a nyél, és az, hogy ha az elemzett szó eleme a nyelvnek, akkor
az αβw mondatformát az A → β szabállyal kell redukálni, azaz az αβw mondatforma az αAw
mondatformára redukálható.
Legyen az αβx (α, β ∈ (VN ∪ VT)*, x ∈ VT* ) mondatforma nyele β. Ekkor az αβ jelsorozat
prefixeit az αβx járható prefixeinek nevezzük. Az értelmezés szerint a járható prefixek a mondatforma
nyele utáni szimbólumokat nem tartalmazhatják. Így, mivel az alulról-felfelé elemzésben a feladat
a mondatforma nyelének a meghatározása, ez a feladat visszavezethető a mondatforma
leghosszabb járható prefixének meghatározására.

## Slide 87
Ha a G′ nyelvtan egy helyettesitési szabálya A → αβ, akkor a nyelvtan LR(1)-elemén értjük az
[A → α.β, a] , (a ∈ T ∪ {#}) , kifejezést, ahol az A → α.β -t az LR(1)-elem magjának és a –t az
LR(1)-elem előreolvasási szimbólumának nevezzük.
Az előreolvasási szimbólumnak csak akkor van szerepe, ha az LR(1)-elem redukciót ír elő, azaz [A → α., a] alakú. Ez azt jelenti, hogy redukciót majd csak abban az esetben szabad végrehajtani, ha az α-t, azaz a mondat nyelét az a szimbólum követi.
Egy G′ nyelvtan [A → α.β, a] LR(1)-elemét a γα járható prefixre nézve érvényesnek hívjuk, ha
S′ ⇒* γAx =⇒ γαβx (γ ∈ (VN ∪ VT)*, x ∈ VT* , továbbá vagy a az x első szimbóluma, vagy pedig ha x = λ, akkor a = #.
Legyen a H halmaz egy nyelvtan egy LR(1)-elemhalmaza. Ekkor a closure(H ) halmaz a
következő LR(1)-elemeket tartalmazza:
a H halmaz minden eleme legyen eleme a closure(H ) halmaznak is,
2. ha [A → α.Bβ, a] ∈ closure(H ) és B → γ a nyelvtan egy helyettesítési
szabálya, akkor legyen [B → .γ, b] ∈ closure(H ) minden b ∈ FIRST1(βa)-ra,
3. a closure(H ) halmazt a 2. pontban leirt művelettel addig kell bőviteni,
ameddig az lehetséges.

## Slide 88
Legyen a H halmaz egy nyelvtan egy LR(1)- elemhalmaza. Ekkor a read(H ,X)
(X ∈ (VN ∪ VT)) halmaz a következő LR(1)- elemeket tartalmazza:
1. ha [A → α.Xβ, a] ∈ H , akkor a closure([A → αX.β, a]) minden eleme
legyen a read(H ,X) halmaz eleme,
2. a read(H ,X) halmazt az 1. művelettel addig kell bőviteni, ameddig az
lehetséges.
Szemléletesen, a read(H ,X) függvény a H halmaz elemeiben az X szimbólumot olvassa, a ”pont” jel az eredmény halmaz elemeiben már az X jobboldalán van. Ha H a γ járható prefixekre nézve érvényes LR(1)-elemeket tartalmazza, akkor a read(H ,X) a γX-re nézve érvényes LR(1)-elemek halmaza lesz.
A H 0, H 1, . . . , H m LR(1)-elemek kanonikus halmazai a következők:
• Legyen H 0 = closure([S′ → .S,#]),
• Ezután képezzük egy X szimbólumra a read(H 0, X) halmazt. Ha az így kapott halmaz nem üres,
és nem egyezik meg a H 0 kanonikus halmazzal, akkor legyen ez a következő kanonikus halmaz,
azaz H 1.
Ismételjük meg ezt a műveletet az összes lehetséges X terminális és nemterminális szimbólumra
úgy, hogy ha olyan nem üres halmazt kapunk, amelyik nem egyezik meg egyik korabbi kanonikus
halmazzal sem, akkor ez a halmaz legyen egy új kanonikus halmaz, es indexe legyen 1-gyel
nagyobb, mint az eddigi maximális index.
• Ezután ismételjük meg ezt a műveletet a már korábban előállított összes kanonikus halmazra és a nyelvtan minden szimbólumára, egészen addig, amig csak új kanonikus halmazt kapunk.
Az így letrehozott H 0, H 1, . . . , H m halmazokat nevezzük a G nyelvtan LR(1)-kanonikus halmazainak.

## Slide 89
Mivel egy nyelvtanra az LR(1)-elemek darabszáma véges, az LR(1)-kanonikus halmazok
létrehozása biztosan véges lépésben befejeződik.
Ha egy G′ kiegészített nyelvtanhoz meghatároztuk az LR(1)-elemek H 0, H 1, . . . , H m
kanonikus halmazait, akkor egy automata k állapotához rendeljük hozzá a H k halmazt. Az automata állapotai és az LR(1)-elemek kanonikus halmazai közötti kapcsolatot a következő, az LR(1)-elemzes nagy tételének is nevezett állítás mondja ki:
A következő tétel azt mondja ki, hogy a járható prefix eket felismerő automata felépíthető a kanonikus halmazok ismeretében:
Tétel. Egy γ járható prefixre érvényes LR(1)-elemek halmaza az a H 1 kanonikus elemhalmaz, amelyik az elemző véges determinisztikus automatájának ahhoz a k allapotához tartozik, amelyikbe az automata a kezdőállapotból a γ hatására kerül.
A járható prefixeket felismerő determinisztikus véges automata leírható egy táblázattal, ezt LR(1) elemző táblázatnak nevezzük. A táblázat sorait az automata állapotaihoz rendeljük hozzá. Az elemző táblázat két részből áll. Az első neve az action táblázat. Mivel az elemezendő szöveg szimbóluma határozza meg az elvégzendő műveletet, az action táblázatot oszlopokra bontjuk, és az oszlopokhoz a terminális szimbólumokat rendeljük.

## Slide 90
Az action táblázat azt tartalmazza, hogy az adott állapotban, ha az oszlophoz tartozó terminális
szimbólum a bemenő jel, léptetést vagy redukciót kell-e végrehajtani. A léptetés műveletét
jelöljük sj-vel, ahol s a léptetést, j a léptetés utáni állapotot jelenti. A redukció jele legyen ri,
ahol i az alkalmazott helyettesítési szabály sorszáma. Mivel a nulladik szabály szerinti
redukció azt jelenti, hogy elemzés befejeződött és az elemzett szöveg szintaktikusan helyes,
jelöljük ezt a táblázatban az elfogad szóval.
A második rész a goto táblázat. Ebbe az az információ kerül, hogy a nemterminális
szimbólumok hatására az automata egy adott állapotból melyik állapotba megy át. (A terminális
szimbólumok állapot-átmeneteit az action táblázat sj bejegyzései tartalmazzák.)
Az automata állapotainak halmaza legyen a {0, 1, . . . ,m} halmaz, az elemző táblázatok
i-edik sorát a H i LR(1)-elemeiből töltjük ki.
Az action táblázat i-edik sora:
• ha [A → α.aβ, b] ∈ H i és read(H i , a) = H j , akkor legyen action[i, a] = sj
• ha [A → α., a] ∈ H i és A ≠ S′, akkor legyen action[i, a] = rt, ahol az
A → α a nyelvtan t-edik szabálya,
• ha [S′ → S.,#] ∈ H i , akkor legyen action[i,#] = elfogad.
A goto táblázat kitöltésének módszere:
• ha read(H i ,A) = H j , akkor legyen goto[i,A] = j.
Mindkét táblázatban az üresen maradt helyeket a hiba szöveggel töltsük ki.

## Slide 91
Tétel. A G′ kiegeszitett nyelvtan akkor es csak akkor LR(1) nyelv-
tan, ha a nyelvtanhoz készített kanonikus elemző táblázatok kitöltése konfliktusmentes.
Az LR(1) elemző működése a következőképpen adható meg :
Az elemző verme egy ”dupla verem”, azaz egy push vagy pop művelettel két információt írunk vagy olvasunk. A verem szimbólumpárokat tartalmaz, a párok első elemében egy terminális vagy nemterminális szimbólumot tárolunk, a második elemben pedig az automata állapotának sorszámát. A verem kezdeti tartalma legyen #0.
Az elemző állapotát egy kettőssel írjuk le, a kettős első eleme legyen a verem tartalma, a második elem
pedig a bemenő szimbólumsorozat még nem elemzett része. Az elemző kezdőallapota tehát (#0, z#), ahol z
az elemezendő szimbólumsorozat. Az elemzés sikeresen befejeződik, azaz az elemző a végállapotba kerül,
ha a verem tartalma ismét #0, és az elemzéssel az elemezendő szimbólumsorozat végére értünk.

## Slide 92
Tegyük fel, hogy az elemző pillanatnyi állapota a (#0 . . . Ykik, ay#) kettőssel írható le. Ekkor az elemző következő lépését az action[ik, a] adat határozza meg.
Az állapotátmenetek a következők:
• Ha action[ik, a] = st, azaz az automata egy léptetést hajt végre, akkor a bemenet soron következő a szimbóluma és az új állapot it sorszáma kerüljön a verembe, azaz
(#0 . . . Ykik, ay#) → (#0 . . . Ykikait y#) .
• Ha action[ik, a] = rt, akkor a t-edik szabály, az A → α szabály szerint kell redukálni. Először töröljük a verem |α| darab sorát, azaz 2|α| elemét. Ezután határozzuk meg a goto táblázatból, hogy az automata a törlés
után a verem tetejére kerülő állapotból az A hatására melyik állapotba kerül, majd az A szimbólumot és a meghatározott állapotsorszámot írjuk be a verembe.
(#0 . . . Yk−rik−rYk−r+1ik−r+1 . . . Ykik, y#) → (#0 . . . Yk−r ik−rAit, y#) ,
ahol |α| = r, és goto[ik−r ,A] = it.
• Ha action[ik, a] = elfogad, akkor az elemzés a veremből való törlés után befejeződik, az elemző az elemzett szöveget elfogadja.
• Ha action[ik, a] = hiba, akkor az elemzés befejeződik, az elemző az elemzett szövegben az a szimbólumnál egy szintaktikai hibat detektált.
Az LR(1) elemzőt gyakran kanonikus LR(1) elemzőnek is nevezik.
Az elemző algoritmus bemenő paramétere az xay elemezendő szöveg és a T elemző táblázat. Az s′ változó az elemző működését jelzi, működés közben az s′ értéke elemez, az elemzés befejezésekor O.K. vagy HIBA. Az elemző az automatának a verem tetején levő xk állapota és az a aktuális szimbólum alapján a action táblázatból meghatározzaaz elvégzendő műveletet.
Az algoritmus végeredménye ennek megfelelően az O.K. vagy HIBA jelzés, és kimenetként mindkét esetben megjelenik az elemző állapota is. szintaktikai hiba esetén az elemző állapot második elemének első szimbóluma a hiba helyét adja meg.

## Slide 93
Jelölés: LR(1) elemek felsorolásának rövidebb leírása kedvéért [A→ α. β , a/b] jelentése:
[A→ α. β , a] és [A→ α. β , b] LR(1) elemek
Példa: Legyen adva egy nyelvtan:S → AA, A →aA,A →b ,
vesszük a kiegészített nyelvtanát és besorszámozzuk: (0) S’ → S,(1) S → AA, (2)A →aA,(3)A →b
[S’ → .S,#] egy LR(1) elem.
Erre closure([S’ →.S#])={[S’ →.S#], [S →.AA#], [A →.aA,a/b#], A →.b,a/b#]}.
H 0 =closure ([S’ →.S#])={[S’ →.S#],={[S →.AA#], [A →.aA,a/b#], A →.b,a/b#]}.
H 1 =read(H 0 , S)=closure ([S’ →S.,#])= {[S’ →S.,#]}
H 2 =read(H 0 , A)=closure ([S →A.A,#])={ [S →A.A,#]), [A →aA.,#], [A →.b,#]}
H 3 =read(H 0 , a)=closure ([A →a.A,a/b])= {[A→a.A,a/b], [A→.aA,a/b], [A→.b,a/b]}
H 4 =read(H 0 , b)=closure ([A →b.,a/b])= {[A →b.,a/b]}
H 5 =read(H 2 , A)=closure ([S →AA.,#])= {[S →AA.,#]}
H 6 =read(H 2 , a)=closure ([A →a.A,#])= {[A→a.A,#], [A→.aA,#], [A→.b,#]}
H 7 =read(H 2 , b)=closure ([A →b.,#])= {[A →b.,#]}
H 8 =read(H 3 , A)=closure ([A →aA.,a/b])= {[A →aA.,a/b}}
read(H 3 , a)= H 3
read(H 3 , b)= H 4
H 9 =read(H 2 , A)=closure ([A →aA.,#])= {[A →aA.,#]}
Kapjuk: H 1 =read(H 0 , S), H 2 =read(H 0 , A), H 3 =read(H 0 , a), H 4 =read(H 0 , b), H 5 =read(H 2 , A)
H 6 =read(H 2 , a), H 7 =read(H 2 , b), H 8 =read(H 3 , A), H 9 =read(H 2 , A)

## Slide 94
H 1 =read(H 0 , S), H 2 =read(H 0 , A), H 3 =read(H 0 , a), H 4 =read(H 0 , b), H 5 =read(H 2 , A)
H 6 =read(H 2 , a), H 7 =read(H 2 , b), H 8 =read(H 3 , A), H 9 =read(H 2 , A)
állapot | a | b | # | S | A
0 | s3 | s4 |  | 1 | 2
1 |  |  | accept |  | 
2 | s6 | s7 |  |  | 5
3 | s3 | s4 |  |  | 8
4 | r3 | r3 |  |  | 
5 |  |  | r1 |  | 
6 | s6 | s7 |  |  | 
-------action--------
 ----goto---
7 |  |  | r3 |  | 
8 | r2 | r2 |  |  | 
9 |  |  | r2 |  | 
például : 2 és b kereszteződésénél s7 mert read(H 2 , b)= H 7
3 és A kereszteződésénél 8
mert read(H 3 , A)=b
8 és a kereszteződésénél r2 mert pont végű LR(1) eleme van, ami a 2. szabály és ez az RL(1) elem a előrenézésű
Léptetés például. 3b nél s4 van, emiatt a b-t átteszi az első verembe és 4-et ír utána
Redukció például: 8b-nél r2 van, a második szabály A →aA, a3A8
törlődik az első veremből, helyébe A kerül, s mivel törlés után 0 az állapot és 0A-nál 2 van, A után 2 íródik
s3 s4 r3 r2 s7 r3 r1
(#0,abb#) ⊢ (#0a3,bb#) ⊢(#0a3b4,b#) ⊢(#0a3A8,b#) ⊢ (#0A2,b#) ⊢(#0A2b7,#) ⊢ (#0A2A5,#) ⊢
⊢ (#0S1,#) ⊢ accept
például egy LR(1) elemzés:

## Slide 95
Fordítóprogram készítési technikák
Bootstrapping (Cipőkanalazás) – kettőnél több részből is állhat
A fordítóprogram készítését párhuzamosítjuk önerőből történő felemelkedéssel.
I. projekt
Minimális fordító (például minimális C fordító) assembly nyelven. A minimális funkcionalitású
fordítót assembly nyelven készítjük el, és a célnyelvnek csak azt a részhalmazát fedjük le,
amire a teljes fordító elkészítéséhez szükségünk van. (A minimális fordító csak a compiler író
operációkat támogatja.)
2. ASSEMBLER. Az előző szakaszban elkészített kódot a célplatform assemblerével lefordítjuk.
3. Tárgymodul (példánkban minimális C). Az előző szakasz eredménye a fordítóprogram
tárgymodulja a célplatformon.
4. SZERKESZTÉS. A szükséges tárgymodulokat összeszerkesztjük.
5. Minimális fordító. A végeredmény egy végrehajtható minimális fordító (példánkban
minimális C fordító) , ami a célplatformra fordít.
II. projekt
Ezután, vagy párhuzamosan, esetleg több iterációban, a következő lépéseket hajtjuk végre:
Teljes fordító (példánkbanl teljes C fordító) készítése minimális nyelven (példánkban
minimális C nyelven). Megírjuk a teljes fordítóprogramot. A megíráshoz csak azt a
résznyelvet használjuk, amit a fent elkészített minimális compiler képes lefordítani.
2. FORDÍTÁS. A fordítást a minimális fordítóval (példánkban minimális C fordítóval) végezzük.
3. Teljes fordító tárgymodulja. (Példánkban teljes C fordító tárgymodul.) Az előző szakasz
eredménye.
4. SZERKESZTÉS. A tárgymodulok összeszerkesztése.
5. Végrehajtható fordító (példánkban végrehajtható C fordító). A végeredmény egy olyan
compiler, ami a célplatformon végrehajtható, és a célnyelv teljes egészét lefedi.

## Slide 96
Cross comliper (Keresztfordító)
Tegyük fel, hogy van egy VAX C fordítóprogramunk. Feladat : ennek felhasználásával egy
MacIntosh C fordítóprogram készítése.
1. Forráskód. A MAC C compiler forráskódját elkészítjük Vax C nyelven.
2. VAX C fordító. A VAX platformra fordító C compilerrel lefordítjuk a forráskódot.
3. Tárgymodul VAX-on. Az előző szakasz eredménye az, hogy elkészült a MAC C fordító
tárgymodulja, ami VAX-on futtatható .
4. Szerkesztő. A VAX szerkesztőjével összeszerkesztjük a szükséges tárgymodulokat.
5. Végrehajtható Mac C fordító, ami VAX-on fut. Az előző szakasz eredményeképp előállt egy
végrehajtható fordítóprogram, ami VAX platformon fut, és MAC platformra fordít. Ezt nevezzük
cross-compiler-nek.
Cross compiler segítségével végrehajtható Mac-on futó C compiler előállítása Vax-on:
Forráskód. A MAC C fordító (ami VAX platformon fut) forráskódjával indulunk el. (Ez ugyanaz a
forráskód, mint amit az első részben használtunk.)
2. Fordítás. A forráskód lefordításához a VAX platformon futó MAC C compilert
használjuk.
3. MAC C fordító tárgymodul: az előző lépés eredménye a C fordító tárgymodulja MAC-en.
4. Szerkesztő a MacIntosh-on. (Innen kell csak hogy legyen Mac gépünk.) Az összeszerkesztéshez
a MAC platform szerkesztőjét használjuk.
5. Végrehajtható C compiler MAC-en. A végeredmény az, amit várunk.

## Slide 97
Átirányítható fordítóprogramok
Olyan fordítóprogram, ami több forrásnyelvről képes fordítani.
A modell egyik legnagyobb előnye az, hogy a front-end függetlenné tehető a célnyelvtől,
ugyanis mindegy, hogy a back-end milyen kódot generál a köztes kódból, a front-end mindig a
köztes nyelvre fordít. Ez az előny az, amit az átirányítható fordítóprogramok kapcsán
kihasználhatunk.
Front-end back-end illesztés
A front-end a köztes nyelvre fordít, amit a back-end tud használni, azaz abból nem kell újat
írnunk.
Tehát ha egy új nyelv fordítására szeretnénk alkalmassá tenni a fordítóprogramot, csak a
lexikális, szintaktikai és szemantikai elemzéssel kell törődnünk, amely feladatokhoz léteznek
automatizált módszerek. (például Front-end VAX c, új Back-end írása MacIntosh-ra).
Köztes kód interpretálása
Sok esetben a fordítóprogram gépfüggetlen része virtuális számítógép absztrakt nyelvére
fordít. (VDL, Pascal-p kód). Ilyenkor a legtöbbször a lefordított programot a virtuális gépet
szimuláló interpreterrel használjuk.
A másik lehetőség az, hogy a front-end outputjaként előálló köztes kódhoz interpretert
készítünk. Az interpretert minden platfromra lefordítjuk. Ezután szintén csak front-endet kell
készítenünk, ha egy új nyelvet szeretnék fordítani.

## Slide 98
Automatikus compiler generátorok
Az automatizált eszközök a következő kategóriákba sorolhatók:
1. Lexikális elemző generátor. Ilyen eszköz a Lex és a Flex .
2. Szintaktkus elemző generátor. Szintaktikus elemzőt generál a nyelv valamilyen formális
leírása alapján.
3. Szintaxis vezérelt compiler generátor. Például Yacc és Bison.
4. Attribútum kiértékelő. Ezekre az eszközökre a szemantikus elemzés miatt van szükség.
5. Automatikus kódgenerátor. A kódot generálja, és általában mintahelyettesítést használ
(Yacc, HLP).

## Slide 99
Közbülső programformák
A program fordítása során a fordító átalakítja a forráskódot egy belső formátumra, amit
egyszerűbb kezelni. Ilyen belső adatszerkezet például a szintaxisfa, ami a szintaktikus elemző
kimenete. A szintaxisfa a forráskód alapján épül fel. Vannak ezen kívül olyan fordítók, amik a
kifejezések kiértékelését külön menetben végzik el. A kifejezéseket a kiértékeléshez
egyértelmű alakra kell hozni, mivel a legtöbb esetben nem egyértelműen vannak megadva.
1. Rutishauser módszer
Teljesen zárójelezett kifejezések szintaxisfájának felépítésére szolgáló módszer. Legyen S az a
kifejezés, aminek a szintaxisfáját fel szeretnénk építeni. Legyen S szimbólumaina száma n
(itt szimbólum alatt a zárójeleket, operátorokat és operandusokat értjük). Legyen
S’ =⊥ ||S|| ⊥ , ahol || a konkatenáció jele. Így az S’ 0-dik és az n + 1-edik szimbóluma ⊥.
Ezután S’ i-edik szimbólumához hozzárendeljük az n(i) számot (i = 0, ..., n + 1). A hozzárendelés
algoritmusa a következő:

## Slide 100
Algoritmus. A Rutishauser szám hozzárendelése
1: i ← 0 és n(i) ← 0
2: i ← i + 1
3: if S’
i =⊥ then
4: goto 11
5: end if
6: if S’i = ( vagy S’i egy operandus then
7: n(i) ← n(i − 1) + 1 és goto 2
8: else
9: n(i) ← n(i − 1) − 1
10: end if
11: u(i) ← 0
______________________________
S’j−1 S’j S’j+1 S’j+2 S’j+3
α x Ω y β
k − 1 k k – 1 k k – 1
1. táblázat. Jelölések a Rutishauser módszerben

## Slide 101
A Rutishauser módszer azzal ezdődik, hogy az n(i) értékeket kiszámítjuk. Ezután megkeressük
az első olyan j-t, amire n(j) maximális. Ekkor az 1.táblázatban látható jelöléseket alkalmazzuk.
Az ábrán látható, hogy az S’ j-edik eleméhez rendelt érték k (azaz k a maximális érték). Tudjuk,
hogy ekkor x és y operandusok, egy operátor, α és β pedig vagy ( és ), vagy két ⊥. Ekkor
x Ω y -t végrehajtjuk. Legyen A a végrehajtás eredménye, azaz A ← x Ω y. Ha α és β ⊥, akkor
A lesz a teljes kifejezés eredménye, azaz a szintaxisfa gyökere. Ha nem, akkor az S’ kifejezésben
az x Ω y részt A-val helyettesítjük, A-hoz a k − 1 értéket rendeljük, és folytatjuk ugyanezt a
műveletsort addig, amíg eljutunk odáig, hogy már csak egy szimbólumból áll a kifejezés, akkor
az A lesz a gyökér.
2. Lengyel forma
A kifejezéseknek három alakja lehetséges: prefix (az operátor az operandusai előtt áll),
infix (az operátor az operandusai között áll) és postfix (az operator követi az operandusait).
A postfix alakot Lukasiewicz javasolta, és sok fordítóprogram erre a fordított lengyel formába
(RPN -be) – azaz postfix alakra - alakítja át a kifejezéseket, mielőtt fordítana.
A postfix alak előnyei:
• az operátor közvetlenül az operandusait követi, így mindig eldönthető, hogy mik az
operandusok
• az operátorok a végrehajtás sorrendjében követik egymást
• a postfix alak ekvivalens a teljesen zárójelezett alakkal abban az értelemben, hogy mindkettő
egyértelmű.

## Slide 102
Például "5 + ((1 + 2) * 4) − 3" RPN-re átírva: 5 1 2 + 4 * + 3 -
A kifejezés balról jobbra értékelődik ki a felírás sorrendjében:
Input Művelet Veremtartalom Megjegyzés
5 PUSH 5
1 PUSH 1
5
2 PUSH 2
1
5
+ ADD 3 (= 1+2)
5
4 PUSH 4
3
5
* MUL 12 (=3*4)
5
+ ADD 17 (=5+12)
3 PUSH 3
17
- SUB 14 (=17-3)
EREDMÉNY (14)

## Slide 103
(a + b) ∗ cd − e ∗ f postfix alakja: ab+cd↑*ef*-
Input Művelet Veremtartalom Megjegyzés
a PUSH a
b PUSH b
a
+ ADD A (=a+b)
c PUSH c
A
d PUSH d
c
A
↑ POW B (=cd)
A
* MUL C (=A*B)
e PUSH e
C
f PUSH f
e
C
* MUL D (=e*f)
C
- SUB E (=C-D)
EREDMÉNY (E)

## Slide 104
Egy postfix alakú kifejezéshez egyszerűen elkészíthető a hozzá tartozó szintaxisfa. Az algoritmus
leírása az alábbi.
Algoritmus. Egy postfix alakú S kifejezéshez elkészíti a szintaxisfát. Az átalakítás során egy V
vermet használunk. (Az indexelés S esetén 1-től kezdődik, továbbá feltételezzük, hogy minden
operátor kétoperandusú). Az APPLY függvény egy operátort alkalmaz két operandusra, a PUSH
egy szimbólumot helyez el a verem tetején, a POP pedig kiveszi a veremből a legfelső elemet.
Az algoritmus végén V egyelemű, és V -ben a szintaxisfa gyökere van.
1: i ← 1 {Ezzel indexeljük S-t}
2: while i ≤ S hossza do
3: if Si operátor then
4: T1 ← POP() {A jobb oldali operandus}
5: T2 ← POP() {A bal oldali operandus}
6: A ← APPLY (T2, Si, T1)
7: PUSH(A)
8: else
9: PUSH(Si)
10: end if
11: i ← i + 1
12: end while

## Slide 105
ÁBRÁZOLÁS
A felépített szintaxisfát ábrázolni is kell a számítógépen. Ennek két módja az
ábrázolás négyesekkel és hármasokkal.
1. Műveletek ábrázolása négyesekkel
Négyelemű rekordokkal ábrázoljuk a szintaxisfát. Minden rekor első eleme egy
operátor, majd azt követi az operátor két operandusa. Az utolsó elem egy
mutató, ami az adott művelet eredményére mutat. Például az
(a + b) ∗ cd − e ∗ f
kifejezés esetén a következő négyesekkel ábrázolhatjuk a szintaxisfát:
(+, a, b, p), (pow, c, d, q), (∗, p, q, r), (∗, e, f, s) és (−, r, s, t)
Mivel p-re és q-ra a harmadik lépés után már nincs szükség, ezek újra felhasználhatók (ekkor
s-re és t-re nincs is szükség).
1. Műveletek ábrázolása hármasokkal
A hármasokkal történő ábrázolás csak annyiban tér el a négyesektől, hogy a negyedik elemet
elhagyjuk, s helyette mutatókat alkalmazunk a megfelelő módon.
Műveletek hármasokkal. Az előző formula hármasokkal ábrázolva az alábbi ábrákon látható.
azaz:

## Slide 106
cím1 | + | a | b
cím2 | ↑ | c | d
cím3 | * | mutató cím1-re | mutató cím2 -re
cím4 | * | e | f
cím5 | - | mutató cím3 ra | mutató cím4 -re
azaz
+ a b___
↑ c d____
* mutató mutató
* e f _____
- mutató mutató
Példa hármasokkal történő ábrázolásra

## Slide 107
Szemantikadefiníciós módszerek (áttekintés)
A szintaxis alapján felírt modellek jelentése:
* Műveleti (operációs) szemantika: „Programozóknak”
– Megadja, mi történik a végrehajtás (számítások) során
– Egyszerű elemekre épít: pl. állapotok, akciók
*Axiomatikus szemantika: „Helyességbizonyításhoz”
– Állítás nyelv + axiómakészlet + következtetési szabályok
– Pl. automatikus tételbizonyító rendszerekhez
* Denotációs szemantika: „Fordítóprogramokhoz”
– Szintaxis által meghatározott leképzés egy ismert doménre
Ismert matematikai domén, pl. számítási szekvencia, vezérlési gráf,
állapothalmaz, ... és ezeken definiált műveletek (összefűzés, unió, ...)
– A modellek vizsgálata a mögöttes matematikai domén vizsgálatára
vezethető vissza

## Slide 108
Szemantikadefiníciós módszerek
1. Verbális szemantika
A leíró eszköz nem pontosan definiált
Egy élő nyelv nem szemantika definiálására készült, túl hosszan és gazdaságtalanul
írható le a kívánt szemantika
A szemantika szöveges megadásához a nyelv programjait jelsorozat szinten kell kezelni
formális szintaxis (pld BNF azaz Bacchus-Naur forma) mellett is.
Miért nem igazán jó?
Egy nyelv precíz definíciója tisztán szöveges leírással nem adható meg.
2. Szemantika megadása absztrakt program alapján
2.1 Fordítóprogramos szemantika : adott egy COMP fordítóprogram
A nyelv minden mondatára egy TP = COMP (SP) függvényértéket definiál.
Minden X → Y1…Yk
helyettesítéshez egy fordítási idő alatti fX(Y1…Yk) szemantikus akciót rendelünk.
Miért nem igazán jó?
- a célnyelvnek kielégítően definiáltnak kell lennie
- csak a forrás és a célnyelv kapcsolatáról ad információt, elfedi a forrásnyelv fordítás alatti
szemantikáját

## Slide 109
2.2 Operációs szemantika (elsőként : a LISP nyelv definíciója)
S programozási nyelv értelmező orientált (operációs) szemantika megadása:
Lényege egy INT interpreter, mely a nyelv minden P programjához és annak D adatához
Egy algoritmust definiál: érték(P(D)) = INT (P, D)
Ugyanazt a kimenő értéket adja, mintha a P rpogramot a D adatlistára hajtottuk volna végre.
Minden X → Y1…Yk előállítási szabályhoz egy transzformáció tartozik, mely az interpretert
Egy adott llapotból egy másik állapotba viszi. (VDL, LISP)
2.3 Matematikai szemantika
a.) Axiomatikus módszer
Axioma: P{Q}R : ha P igaz a Q program változóira a Q program végrehajtása előtt, s Q
végrehajtása normálisan befejeződik, akkor R igaz lesz a program változóira, amikor Q
Végrehajtásra megtörtént.
Helyettesítési szabályok típusai: A, B ha A és B igaz, akkor C is
C
A, B |- C D-re következtetünk, ha A igaz és C
D bizonyítható B -ből

## Slide 110
b.) Fixpontos szemantika: a jelentést egy f: Input → Output függvény legkisebb fixpontja
adja. ( x az f függvény fixpontja, ha f(x) = x.)
Adott egy D (adat) tartomány és rajta egy ⊑ parciális rendezés. x ⊑ y azt jelöli, hogy
y legalább annyi információt nyújt (legalább annyira jól definiált) mint x.
x, y ϵ D1 és f . D1 → D2 esetén . x ⊑ y -ból f(x) ⊑ f(y) –nak kell következnie, azaz
Azaz az f függvénynek monotonnak kell lennie.
3. Weingarten –féle kétszintes szemantika:
szint: nyelvi elemek szintaktikus reprezentációi
2. szint: szemantikai akciók
Metaszabályok: a két szint közötti átmenetet definiálják
4. Attribútumos szemantika : egy G= (VN, VT, S, H) környezetfüggetlen nyelvtan
minden X nemterminálisának egy A(X) attribútum felel meg, mely az X –nek egy
specifikus környezetfüggő tulajdonságát reprezentálja és értékek egy specifikált halmazát
veszi fel.
X.a : az a attribútum eleme A(X) –nek.

## Slide 111
Egy L(G) –beli levezetési fa minden csúcsa valamely X nemterminálisra attribútumok
értékeinek egy halmazával van kapcsolatban. Ezen értékek
R(p) = { X0 .a ← f(X1.b,…,Xn.c)}
Attibútum szabályok segítségével adottak valamely
P: X0 → X1…Xn helyettesítési szabály esetén.
Minden szabály definiál egy Xi .a attribútumot ugyanazon levezetési szabály
Nemterminálisainak X1.b,…,Xn.c attribútumaiban kifejezve.
Egy B(Xi.b,…,Xj.c) feltétel a p-ben előforduló attribútumaira vonatkozóan ugyancsak
megadható. B specifikálja a környezeti feltételeket úgy, hogy akkor kell kitölteni, ha
Egy szintaktikusan korrekt mondatforma korrekt a statikus szemantikára vonatkozóan,
Azaz lefordítható.
Erre a feltételre mint konzisztens Boole-attribútumra hivatkozunk, melyet egy levezetési
szabály baloldalával asszociálunk.

## Slide 112
Emlékeztető: Az
Adott γ járható prefix esetén a γ-ra érvényes LR(k) elemek halmazát jelöljük V k(γ) –val.
V k(γ) meghatározása:
Input: G grammatika és γ= X1 X2 … Xn szó, ahol X1, X2, …, Xn ∈ VN ∪ VT
Output: V k(γ) halmaz
Módszer: kiszámoljuk sorra a Vk(λ), V k(X1), Vk(X1X2),.., V k(X1X2Xn) = V k(γ) halmazokat
Vk(λ) meghatározása:
Inicializálás: Minden S→ α ∈ H esetén legyen [S→ . α , λ] ∈ k(λ)
Lezárás: amíg bővíthető a Vk(λ), a V k(λ) minden [A→ . Bβ , u] alakú elemére és B → δ ∈ H
szabályra legyen [B→ . δ , v] ∈ Vk(λ) minden v ∈ FIRSTk (βu) esetén.
Vk(X1X2Xn) meghatározása: tegyük fel, hogy V k(X1X2Xn-1) már meghatározásra került.
Léptetés: minden [A→ α . Xiβ , u] alakú V k(X1X2Xi-1) –beli elem esetén legyen
[A→ α . Xiβ , u] ∈ Vk(X1X2Xi)
(2) Lezárás: mindaddig, amíg V k(X1X2Xi) bővíthető, minden [A→ α . Xiβ , u] alakú elemére
és B → δ ∈ H szabályra legyen legyen [B→ . δ , v] ∈ Vk(X1X2Xi) minden v ∈ FIRSTk (βu) esetén.
MUNKAANYAG, NEM RÉSZE A
TANANYAGNAK!!!